# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5000吨脱水蔬菜加工厂建设项目

建设单位（盖章）：宁夏田盛食品有限公司

编制日期：             2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5000吨脱水蔬菜加工厂建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2304-640425-04-01-562167 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 宁夏固原市彭阳县王洼产业园（区块三） |
| 地理坐标 | 东经106°40′10.445″，北纬35°49′16.007″ |
| 国民经济 行业类别 | 4430热力生产和供、应C1371蔬菜加工 | 建设项目 行业类别 | 91、热力生产和供应工程 C13农副食品加工业-C137蔬菜、菌类、水果和坚果加工 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 彭阳县王洼产业园区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 696 | 环保投资（万元） | 49.5 |
| 环保投资占比（%） | 7.1% | 施工工期 | 2023.11-2024.4 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6182m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《彭阳县王洼产业园区总体规划（2020-2035年）》；召集审批机关：固原市人民政府 审批文件名称：《关于<彭阳县王洼产业园区总体规划（2020-2035）>的批复》审查文号：固政函〔2020〕148号 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：自治区生态环境厅关于《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（宁环环评函〔2019〕660号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2020-2035年）》符合性分析 根据《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2020-2035年）》，园区为自治区级工业园区，发展定位为：宁南地区能源基地，特色农产品加工、轻工产业制造集散中心，主导产业包括煤炭资源综合利用、农副产品加工，限制发展产业包括电力、医药、冶金、建材、化工、有色产业。彭阳县王洼产业园区为“一园三区”，分别为王洼煤炭产业北区（区块一）、南区（区块二）和县城特色加工制造产业区（区块三），其中区块一位于县域北部的王洼镇区，区块二位于王洼镇东南侧的二矿片区，区块三位于彭阳县城区的东南部。 本项目位于彭阳县王洼产业园区区块三（县城特色加工制造产业区），区块3主导产业为轻工及农副产品加工；园区限制发展产业有电力、医药、冶金、建材、化工、有色金属，彭阳县王洼产业园区管理委员会2023年正在对园区总体规划进行修编，对产业功能区进行重新布局调整，修编调整后该区块主导产业为农副产品加工和机械设备制造区，本项目为农副食品加工业，为园区主导产业，本项目不属于园区限制发展产业，符合园区规划要求。 2、与《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 （1）与规划环评符合性分析 根据《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》，依据园区产业发展现状，按照相关法律、法规、政策文件要求，制定了规划后续发展生态环境准入清单，本项目与彭阳县王洼产业园区生态环境准入清单的符合性分析见下表1-1。 表1-1项目与彭阳县王洼产业园区生态环境准入清单符合性分析一览表 项目 类别 生态环境准入清单 本项目 生态环境准入清单 禁止类 1、应禁止在本次环评提出的禁建区内开展相应环境管控要求提及的内容。 本项目不在禁建区内。 2、《产业结构调整指导目录（2011年本）》及（2013年修正）中的淘汰类，全部列入本类，涉及的产业项目禁止新建和投资。 本项目属于农副食品加工业，为彭阳县王洼产业园区区块三主导产业。属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及2021修改决定中鼓励类项目，符合国家相关产业政策的要求。 3、列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》及（2013年修正）鼓励、限制类的产业，但不符合该片区主导、辅助产业定位的全部列入本类，涉及的产业项目禁止新建和投资。 4、《产业结构调整指导目录（2011年本）》及（2013年修正）未全部列入的产业，不符合该片区以主导、辅助产业定位的全部列入本类，涉及的产业项目禁止新建和投资。 5、不得采用国家和地方淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。 6、列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》中禁止外商投资领域。 7、禁止新建涉重项目、禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 本项目建设一台4t/h天然气锅炉，燃料天然气为清洁能源，不燃煤。 8、列入《环境保护综合名录》（2017年版）的高风险项目，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）判定构成“重大危险源”的项目禁止入园。 本项目不属于高风险项目。 限制类 1、应限制在本次评价提出的限制建设区内开展相应环境管控要求提及的内容。 本项目不在禁建区内。 2、《产业结构调整指导目录》中的限制类，除去已列入禁止类的，全部列入本类，涉及的产业项目（企业）须在生产工艺、规模（或产量）、区位（或范围）、环保措施等方面符合国家相关标准和地方管控要求。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及2021修改决定中鼓励类项目，符合国家相关产业政策的要求。 3、加快淘汰不符合产业准入政策、环境污染重、不能实现稳定达标排放的落后和过剩产能。 4、列入《环境保护综合名录》的高污染项目，达到特别排放限值要求，新增污染物排放需双倍量置换。 本项目不属于《环境保护综合名录》中所列的高污染项目。 5、茹河两侧200m范围内不得新、改、扩建新增废水排放项目。 茹河位于本项目南侧约220m处，项目生产用水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入园区污水处理厂。 6、严格涉VOCs排放的工业企业准入，满足《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》及本次评价提出污染治理要求。 本项目不涉及VOCs排放 7、引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均须达到同行业国内先进水平。 本次选用节能设备，各能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均满足同行业国内先进水平要求。 |
| 其他符合性 分析 | 根据对照表1-1分析，本项目不属于园区禁止、限制类项目，可满足园区生态环境准入要求，项目符合《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》中的相关要求。 （2）与规划环评审查意见符合性分析 根据《自治区生态环境厅关于<宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（宁环环评函〔2019〕660号），将彭阳县王洼产业园区（区块一和区块二）与县城工业园区（区块三）调整为“一园三区”，即为彭阳王洼产业园区，区块三（特色加工制造区）位于彭阳县城的东南部。 根据《自治区生态环境厅关于<宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（宁环环评函〔2019〕660号），将彭阳县王洼产业园区（区块一和区块二）与县城工业园区（区块三）调整为“一园三区”，即为彭阳王洼产业园区，区块三（特色加工制造区）位于彭阳县城的东南部。 表1-2 项目与审查意见符合性分析 审查意见 本项目 严守生态保护红线，加强空间管控。进一步统筹解决园区存在的生态环境问题，在严守生态红线的基础上逐步增加生态空间。 本项目位于彭阳县王洼产业园，不涉及生态红线。 严守环境质量底线，制定落实彭阳县王洼产业园区污染物总量管控要求。根据国家和宁夏回族自治区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，明确园区环境质量改善阶段目标，落实报告书提出的园区主要企业污染防治措施改进建议；制定区域污染减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物（VOCs）等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。 本项目不涉及VOCs排放；天然气锅炉废气经低氮燃烧器处理后达标排放；污染物经采取相应环保设施处理后，污染物均能实现达标排放，对外环境影响较小，不会改变区域环境状况，满足区域环境质量底线管理要求。 按照“以水定产”的原则优化园区产业定位、产业结构和发展规模，加快推进区内产业转型升级，严控高耗水企业入园。结合区域大气污染防治要求，进一步优化区内能源结构，逐步提升清洁能源使用率。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和产业区的循环化水平。 项目生产废水主要为蔬菜清洗用水不属于高耗水企业，生产废水经园区污水管网排入园区污水处理厂，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入园区污水处理厂。 严格入区项目的生态环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国内及自治区先进水平。 本项目选用节能设备，各能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均满足同行业国内先进水平要求。 3.三线一单符合性分析 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），本项目与固原市的“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析如下： （1）生态保护红线 固原市生态保护红线是衔接落实宁夏回族自治区人民政府2018年6月发布的《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发〔2018〕23号）。本项目位于固原市彭阳县王洼产业园，不在固原市生态保护红线范围内，与固原市生态保护红线的位置关系见附图1。 （2）环境质量底线 根据《2021年宁夏生态环境质量状况》中固原市的监测数据，固原市2021年度PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度及CO24h平均第95百分位数、O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准要求。彭阳县总体属于达标区。根据《固原市2022年1-12月份环境质量月报》中茹河沟圈断面的监测数据，茹河沟圈断面的各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类标准要求。 A、水环境质量底线及分区管控：本项目位于水环境一般管控区，一般管控区要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目运营期绿化用水全部蒸发消耗，无外排；生产废水为蔬菜清洗用水经沉淀池沉淀后回用于蔬菜清洗，待清洗五次后排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂。本项目与固原市水环境分区管控位置关系见附图2。 B、大气环境质量底线及分区管控：固原市大气环境质量目标建议值彭阳县2025年，2035年PM2.5值均为25µg/m3。本项目位于宁夏固原市彭阳县王洼产业园，属于大气受体敏感重点管控区，受体敏感重点管控区：推进固原市区、四县县城、乡镇所在地和城市周边等重点区域清洁供暖。禁止在高排放非道路移动机械禁止使用区域内使用污染物排放达不到GB36886中规定的Ⅲ类限值标准或排放黑烟等明显可视污染物的非道路移动柴油工程机械。严格落实建筑、拆迁工地“6个100%”防控措施，最大限度减少城市建成区裸露地面，提高城市建成区道路机械化清扫率。严格限制产生和排放有毒有害大气污染物项目，鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。禁止焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源。加快新能源汽车推广使用，推进新能源汽车有序替换存量燃油公交车。 本项目建设完成后针对天然气锅炉产生的废气采取低氮燃烧器处理后通过15m高排气筒排放。运营期产生的污染物均能实现达标排放，污染物排放量小，且不涉及产生和排放有毒有害大气污染等项目，满足大气环境质量底线及分区管控要求。本项目与固原市大气环境分区管控位置关系见附图3。 C、土壤污染风险防控底线及分区管控：固原市土壤环境风险管控底线以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，依据“土十条”及国家、自治区相关要求，预期到2025年，固原市受污染耕地安全利用率保持在98%以上，污染地块安全利用率高于95%。本项目位于固原市土壤污染风险一般管控区，一般管控区要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。厂区地面均已硬化处理，无生产废水排放，不会污染地表水体，项目不涉及有毒有害、重金属等，满足土壤污染风险防控底线及分区管控要求。本项目与固原市土壤污染风险分区管控位置关系见附图4。 通过选用低噪声设备，将设备布置于封闭式厂房内，同时加装减振垫等措施；项目产生各种固废均妥善处置。综上，本项目产生的污染物经相应处理措施处理后对环境影响较小。因此，项目建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 本项目属于高污染燃料禁燃区，项目不消耗煤炭资源，符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。 ②水资源利用上线及分区管控 本项目位于水资源利用上线一般管控区内，用水消耗量相对区域资源利用总量较少，符合水资源利用上线及分区管控要求。 ③土地资源利用上线及分区管控 根据固原市的“三线一单”，本项目位于重点管控区。本项目不涉及土地资源重点管控区，项目占地为建设用地，项目用地符合彭阳县土地利用总体规划，符合土地资源利用上线及分区管控要求。 本项目属于蔬菜加工项目，在运营过程中消耗一定量的水、电，项目用水及用电均由管网接入，消耗量相对区域资源利用总量较少，符合能源消耗和资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。依据《固原市环境管控单元生态环境准入清单》，本项目位于彭阳县王洼产业园区重点管控单元。本项目与固原市环境管控单元关系图见附图3。本项目与重点管控单元空间布局要求见表1-3 表1-3 项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性 环境管控单元名称 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率要求 符合性分析 ZH64042520001 彭阳县王洼产业园区重点管控单元 1.限制发展电力、医药、冶金、建材、化工、有色等行业的新建项目。 1.现有产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排。 2.新建项目实施主要大气污染物和VOCS排放等量替代。 3.宁夏王洼煤业有限公司应加强污染治理设施的运行管理，确保稳定达标排放。 园区应建立严格的环境风险防控体系。 / 本项目大气污染物主要为天然气锅炉废气，经治理后达标排放，项目的建设符合彭阳县王洼产业园区重点管控单元管控要求。 本项目的建设符合重点管控单元空间布局要求，本项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内，符合“三线一单”要求。 项目与《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》符合性分析 我县地处黄土高原丘陵沟壑水土保持国家重点生态功能区，本负面清单涉及国民经济 4 门类 16 大类 23 中类 34 小类。其中限制类涉及 4 门类 13 大类 17 中类 28 小类；禁止类涉及 2 门类4 大类 6 中类 6 小类。 本项目属于蔬菜加工项目，不属于宁夏回族自治区彭阳县国家重点生态功能区产业准入负面清单限制类和禁止类，符合《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》中彭阳县国家重点生态功能区产业准入负面清单的管控要求。 4.项目产业政策符合性分析 本项目属于蔬菜加工（行业代码：C1371）。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中的“一、农林业26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”属于鼓励类。 因此，项目建设符合国家产业政策。 5.平面布置图合理性分析 总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。彭阳县王洼产业园区距彭阳县城较近，交通便利，区位优势明显厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。本项目总图布置按功能分区，分为生产区和生活管理区。生产区位于厂区东侧，和南侧位于该区域主导风向的下风向，生活区位于厂区北侧主要为管理用房，生产区与生活区分隔开，并对生活区周围进行绿化，功能区划合理，既满足生产工艺要求，又能美化环境。厂内道路为一般水泥硬化按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。厂区东侧设置一个5米宽的安全出口，作为人员流动通道，西侧设置10米宽安全出口，作为物料运输通道，达到人车分流的目的。本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。 采取以上措施后，从环境保护的角度看，项目平面布局较为合理。项目总平面布置图见附图6。 6.项目选址合理性分析 本项目选址位于宁夏回族自治区固原市彭阳县王洼产业园区区块三（县城特色加工制造产业区），项目选址合理性分析如下： 本项目选址不属于生活饮用水源和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域，项目所在区域环境敏感程度一般。 根据“固原市生态环境准入清单”可知，本项目位于王洼产业园区重点管控单元，本项目运营期三废均能得到妥善处置，能够满足彭阳县王洼产业园区重点管控单元的管控要求。 3、本项目占地类型为工业用地，位于彭阳县王洼产业园区区块三（县城特色加工制造产业区），本项目为蔬菜加工项目，满足区块三产业定位要求且建设地址交通便利，水电方便，从环保的角度看，本项目的选址是合理的。 本项目与彭阳县地理位置关系图见附图7。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.建设规模 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园区块三（特色加工制造区）位于彭阳县城的东南部，项目中心坐标为东经106°40′10.445″，北纬35°49′16.007″。建成后年产脱水蔬菜5000吨。本项目总投资约为696万元，其中环保投资45万元，约占项目总投资的7.1%。本项目占地面积6182m2，合9.27亩，总建筑面积3834.71m2。 2.建设内容 本项目为新建项目，项目组成见表2-1。 表2-1 工程项目组成一览表 分类 工程名称 项目组成 主体 工程 生产车间 轻钢结构，占地面积1486.25m2，内设蔬菜分拣机、清洗机、脱水机、4t/h天然气锅炉等生产加工设备，主要用于蔬菜脱水加工。 仓库 轻钢结构，占地面积1371.6m2，用于成品脱水蔬菜储存。新鲜蔬菜运至厂区直接进入生产加工工序，不贮存。 辅助 工程 办公生活区 砖混结构，占地面积359.76m2，用于人员办公及生活。 食堂 占地面积20m2，包含在办公生活区内，食堂设置一台电炉灶 公用 工程 给水 项目用水为生活用水、生产用水及锅炉补水，用水量为3747.62m3/a，由彭阳县王洼产业园区供水管网接入 供电 由彭阳县王洼产业园区供电电网接入 供气 由彭阳县王洼产业园区燃气管网接入 供暖 本项目冬季不生产，因此不供暖。 环保 工程 废气治理 新鲜蔬菜运至厂区直接进入生产加工工序进行拣选，拣选完成即进入清洗切片不贮存，不产生恶臭气体。 天然气锅炉产生的废气经低氮燃烧器+15m高排气筒排放。 废水治理 本项目生产废水主要为蔬菜清洗废水经二级沉淀池（容积为400m3）过滤后回用于蔬菜清洗，待清洗五次后排入园区污水管网最终排入园区污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网最终排入园区污水处理厂处理。 项目建设生产废水24小时生产废水的事故池，容积为100m3，用于沉淀池出现故障时收集沉淀池废水。 噪声治理 设置禁鸣标志、选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施 固废治理 固废主要为拣选完废菜叶菜根、沉淀池污泥及生活垃圾。废菜叶菜根日产日清由当地环卫部门统一清运；沉淀池污泥压滤后集中收集后还田利用；生活垃圾经集中收集后由当地环卫部门统一清运；厂区建设危废暂存间1座，建筑面积10m2，设备检修产生废机油经专用密闭收集桶收集，暂存后定期交有资质单位安全处置。 地下水防渗 化粪池、危废间（10m2）按重点防渗区设置：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s；沉淀池按一般防渗区设置：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；厂内道路为一般水泥硬化。 绿化 厂界四周采取乔、灌、草相结合绿化方案，其他区域绿化以草本为主，辅以花卉，绿化面积共计630.56m2，绿化率18.6%。 3.主要设备 主要的生产设备见表2-2。 表2-2 工程主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 蔬菜清洗机 台 2 用于清洗蔬菜上附着的泥土 2 切丁机 辆 2 对块状蔬菜进行切割 3 切断机 台 1 对片状蔬菜进行切割 4 取籽机 台 1 / 5 提升机 台 5 将蔬菜从原料库中输送至生产线 6 输送机 台 1 输送蔬菜 7 振动筛 台 1 / 8 布料机 台 1 将蔬菜在输送带上尽可能的铺开 9 翻料机 台 11 / 10 风机 台 13 / 11 散热器 台 13 / 12 不锈钢链板 台 50 输送蔬菜 13 烘箱 套 3 对蔬菜进行脱水作业 14 天然气锅炉 台 1 4t/h天然气锅炉 15 循环水泵 台 1 / 4.产品方案 本项目建成投产后，其生产的主要产品有：脱水大葱、脱水圆椒、脱水芹菜、脱水菠菜，正常年生产脱水蔬菜5000吨。项目脱水蔬菜执行《脱水蔬菜叶菜类》（NY/T960-2006），项目产品方案详见表2-3。 表2-3 产品方案一览表 序号 产品名称 单位 产量 1 脱水大葱 t/a 1000 2 脱水圆椒 t/a 1000 3 脱水芹菜 t/a 2000 4 脱水菠菜 t/a 1000 （1）感官指标 脱水蔬菜叶菜类感官指标应符合表2-4 表2-4 脱水蔬菜叶菜类的感官指标 序号 项目 指标 1 色泽 应与原料固有的色泽相近或一致 2 形态 各种形态产品的规格应均匀一致，无黏结 3 气味和滋味 具有原蔬菜的气味和滋味，无异味 4 复水性 95℃热水浸泡2min基本恢复脱水前状态(粉粒产品除外) 5 杂质 无 6 霉变 无 注：碎屑、焦化、干裂、变色为主要缺陷。 （2）理化指标 脱水蔬菜叶菜类理化指标应符合表2-5的规定 表2-5 脱水蔬菜叶菜类的理化指标 序号 项目 指标 粉状 其他 1 水分，% ≤6.0 ≤8.0 2 总灰分（以干基计），% ≤6.0 3 酸不溶性灰分（以干基计），% ≤1.5 （3）卫生指标 脱水蔬菜叶菜类理化指标应符合表2-6的规定 表2-6 脱水蔬菜叶菜类的卫生指标 序号 项目 指标 1 砷(以As计)，mg/kg ≤0.5 2 铅(以计)，mg/kg ≤0.2 3 锅(以Cd计)，mg/kg ≤0.155 4 汞(以Hg计)，mg/kg ≤0.01 5 亚硝酸盐(以NaNO计)，mg/kg ≤4 6 亚硫酸(以SO计)mg/kg ≤30 7 菌落总数，cfu/g ≤100000 8 大肠菌群MPN/100g ≤300 9 致病菌(系指肠道致病及致病性球菌) 不得检出 4.主要原辅材料 本项目主要生产原辅材料、能耗及其年消耗情况相见表2-7。 表2-7 原辅材料一览表 序号 名称 年消耗量 含水率 来源 单位 数量 1 大葱 t/a 6600 90% 外购新鲜蔬菜直接进入生产车间进行拣选，12小时内进入生产加工工序。 2 圆椒 t/a 3600 80% 3 芹菜 t/a 15400 95% 4 菠菜 t/a 7700 95% 5 天然气 万Nm³/a 149.3 / 园区燃气管网提供 6 水 m3/a 3425.14 / 彭阳县王洼产业园区供水管网 7 电 万kwh/a 114 / 彭阳县王洼产业园区供电电网 表2-8 天然气成分表 组分 摩尔分数（%） 组分 摩尔分数（%） 氦气 0.0446 壬烷C9 0.00 氢气 0.0124 癸烷及以上C10+ 0.00 氮气 0.5427 苯 Benzene 0.0007 二氧化碳 1.2989 环戊烷 - 氩气 - 甲基环戊烷 0.002 硫化氢 - 环己烷 0.0027 甲烷 96.7 甲基环己烷 0.0034 乙烷 3.7703 甲苯Toluene 0.00 丙烷 0.6771 乙苯-Benzene 0.00 异丁烷i-C4 0.0308 对二甲苯 0.00 正丁烷n-C4 0.1156 间二甲苯 0.00 新戊烷Nco-C5 0.0045 邻二甲苯 0.00 异戊烷 0.0092 氧气Oxygen - 正戊烷 0.0043 水water 饱和 乙烷C6 0.0073 辛烷C8 0.0012 庚烷C7 0.0023 总硫量含量 ≤20mg/m3 天然气物性计算结果 低位发热量：35594.6kJ/Nm³。 5.物料平衡 本项目的物料平衡见表2-9及图2-1。 表2-9 物料平衡表 投入 产出 物料名称 数量（t/a） 名称 数量（t/a） 大葱 6600 脱水大葱 1000 圆椒 3600 脱水圆椒 1000 芹菜 15400 脱水芹菜 2000 菠菜 7700 脱水菠菜 1000 废菜叶、菜根 333 沉淀池底泥 0.85 逸散蒸汽 27966.15 合计 33300 合计 33300 图2-1本项目的物料平衡图单位：t/a 5.环保投资 本项目总投资696万元，其中环保投资49.5万元，约占项目总投资的7.1%，环保投资主要用于锅炉废气处理设施、废水处理、固废处理措施。本项目环保投资状况见表2-10。 表2-10 项目环保投资一览表 类别 投资项目 投资内容 投资金额（万元） 占环保投资比例（%） 施工期 废气固废处理 施工现场设围栏或部分围栏，施工场材料运输及堆放时加盖篷布，施工现场洒水抑尘；施工营地设垃圾收集箱，建筑垃圾和生活垃圾及时清运 4 8.09 运营期 废气治理 天然气锅炉产生的废气低氮燃烧器+15m高排气筒排放。 20 40.4 食堂油烟废气经油烟净化器处理后，经过烟道，到达屋顶排放 0.5 1.01 固废处理 废菜叶菜根日产日清由当地环卫部门统一清运；沉淀池污泥压滤后还田利用；生活垃圾经集中收集后由当地环卫部门统一清运； 2 4.04 废水治理 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网最终排入园区污水处理厂处理。 2 4.04 生产废水主要为蔬菜清洗废水，待清洗五次后排入园区污水管网最终排入园区污水处理厂处理。 1 2.02 地下水防渗 危废间、化粪池按重点防渗区设置：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s；沉淀池按一般防渗区设置：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；厂内道路为一般水泥硬化。 10 20.2 绿化 绿化面积630.56m2 10 20.2 合计 49.5 100 6.劳动定员及生产班制 本项目劳动定员40人，均在厂区食宿。项目生产采取3班8h工作制，运行时间每年8月-11月，年工作120天，年工作2880h。冬季不生产。 7.公用工程 （1）给水 本项目供水由彭阳县王洼产业园区供水管网接入，本项目用水为职工生活用水、生产用水、锅炉补水及绿化用水，可满足生产生活需要。 生活用水：本项目劳动定员40人，年工作天数为120天。根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发[2020]20号）本项目所属地区为农村居民家庭生活用水三类地区用水定额：60L/（人·d），则用水量4.8m3/d(288m3/a)； 根据建设单位介绍，每清洗1t蔬菜用水0.3t，项目全年清洗蔬菜33300t，则清洗用水量为9990t/a，83.25t/d。项目设沉淀水池沉淀清洗废水，沉淀后的澄清水重新用于清洗，待清洗五次后外排，每清洗一次清洗水损失5%，则需补充新鲜水2397.6t/a，20.8t/d；共计损失清洗水4.16t/d，499.5t/a；外排清洗废水16.64t/d，1898.1t/a。 锅炉补水：项目设置1台4t/h天然气锅炉提供蒸汽能源，根据企业提供资料项目生产期间锅炉全天运行，则锅炉年运行时间约2880h，则锅炉蒸汽额定蒸发量为11520m3/a，锅炉实际蒸发量按额定蒸发量85%计算，为9792m3/a。蒸汽冷凝后回流至蒸汽锅炉循环使用，蒸汽冷凝后回流量按95%计算，则循环水量为9302.4m3/a，项目锅炉蒸汽冷凝损失水约占蒸汽循环量的5%，锅炉排水量为循环水量的0.2%，由此估算项目蒸汽锅炉蒸汽冷凝损失水约为465.12t/a，排水量为18.6t/a，则锅炉补水量为465.12t/a。锅炉用水为软化水，锅炉软水制备采用离子树脂交换法，软化水出水率为75%，则锅炉新鲜水用量为644.96/a。 本项目绿化面积为630.56m2，根据《关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发[2020]20号）中绿化管理中南部山区绿化用水定额0.15m3（m2/a），则本项目绿化用水量为94.58m3/a。 综上所述，项目总新鲜用水量为24.31m3/d（3747.62m3/a）。 （2）排水 本项目运营期产生的废水主要为生活污水、清洗废水及锅炉排水。 清洗废水：本项目清洗废水来自于蔬菜清洗工序，每清洗1t蔬菜用水0.3m3，项目全年清洗蔬菜33300t，则清洗用水量为9990m3/a，83.25m3/d。项目设沉淀水池沉淀清洗废水，沉淀后的澄清水重新用于清洗，待清洗五次后外排，每日清洗一次清洗水损失5%，则需补充新鲜水2397.6m3/a，20.8m3/d；共计损失清洗水4.16m3/d，499.5m3/a；外排清洗废水1898.1m3/a。清洗废水水质比较简单，主要污染因子为SS，浓度为500mg/L，经沉淀池沉淀后SS可去除90%以上，沉淀后SS浓度为50mg/L，排入园区污水管网。 锅炉排水：锅炉排水量为循环水量的0.2%，锅炉循环水量为9302.4m3/a。则排水量为0.155m3/d（18.6m3/a），锅炉排水排入园区污水管网。 软化水排水：锅炉补水新鲜水用量为644.96m3/a，软化水出水率为75%，则软化水排水量为161.24m3/a，软水制备过程会产生Ca2+、Mg2+的高浓度盐水，属清净下水，用于厂区洒水降尘，不外排。 生活污水：生活污水排放量按照用水量80%进行核算，则职工生活污水排放量为3.84m3/d（230.4m3/a），生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网。 本项目绿化用水全部蒸发消耗，无外排；生产废水除损耗外，其余进入产品，无外排； 本项目给排水水平衡表见表2-11、水平衡见图2-2。 表2-11 项目给排水情况一览表 耗水单元 新鲜用水（m3/a） 循环水量（m3/a） 损耗水量（m3/a） 废水量（m3/a） 排放去向 清洗用水 2397.6 9990 499.5 1898.1 经沉淀池沉淀后回用于清洗，待清洗五次后排入园区污水管网 锅炉新鲜水用量 644.96 9302.4 465.12 18.6 排入园区污水管网 软化水 / / 161.24 生活用水 288 / 57.6 230.4 生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网 绿化用水 94.58 / 94.58 0 / 合计 3425.14 19292.4 1116.8 2308.34 / 图2-2项目水平衡图单位：m3/a （4）供电 项目供电由彭阳县王洼产业园区供电电网接入，项目用电负荷为114万kWh/年。 （5）供热 项目冬季不生产，故不供暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.项目施工期工艺及产污环节 本项目建设过程分为前期准备、建筑施工、设备调试和建成营运四个阶段。施工阶段主要为基础工程，主体工程及装修，竣工验收等。在建设期间各种施工活动会对环境造成一定的影响，其工程建设工艺流程及产污环节示意图见图2-3。 图2-3本项目建设工艺流程及产污环节示意图 施工期主要污染工序： （1）废气 施工产生的地面扬尘主要来自于三个方面： ①来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘； ②来自建筑材料包括白灰、水泥、沙子等搬运和搅拌扬尘； ③来自来往运输车辆引起的二次扬尘。燃油机械在运行时排放的尾气。 （2）废水 施工期水污染主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD5、CODcr等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境及景观造成一定影响。 （3）噪声 建筑施工期的噪声源主要是施工机械和车辆，主要特点是间歇性，并具有流动性、噪声值较高的特征。 （4）固废 施工期间挖土方后，可能将产生多余土方，将产生弃土外运。固体废弃物主要为临时建筑物和施工过程中产生的建筑垃圾及生活垃圾，均属于一般固体废弃物。建筑垃圾如不妥善处理，不仅会影响城市景观，占用宝贵的土地资源，还容易引起扬尘等环境污染。 项目运营期工艺流程简述及产污环节分析 本项目年加工生产脱水蔬菜5000t，具体生产工艺流程见图。 图2-4生产工艺流程及产污环节图 主要工艺流程简述： 本项目主要生产脱水蔬菜，主要使用的蔬菜以大葱、菠菜、圆椒及芹菜为主。将外购的新鲜蔬菜通过车辆运输至厂区直接进入生产车间，12小时内进入生产加工工序，不在厂区储存。根据蔬菜品种对其进行拣选、清洗、切丁/切块、烘干、复选，经过上述步骤的蔬菜即为脱水蔬菜，将其进行装箱保存等待销售。具体生产工艺为： （1）拣选 外购周边农户或供应商所提供的蔬菜，并对收购的蔬菜原料进行拣选，挑选出符合生产要求的蔬菜，精选后的蔬菜临时堆存于原料库，原料精选过程去除黄叶、烂叶、剔除虫伤等不合格原料，该过程产生的污染物主要为拣选废菜叶、菜根。 因项目外购新鲜蔬菜从进厂到生产加工不超过12小时，且拣选废菜叶、菜根日产日清，本项目无恶臭气体产生。 （2）清洗 使用蔬菜清洗机将拣选合格的蔬菜清洗，去除蔬菜表面附着的泥土。该过程会产生清洗废水、噪声、沉淀池污泥。 （3）切丁/切块 对清洗后的块状或条状蔬菜进行切割，通过切段机将蔬菜切丁/切块，从而提高蔬菜在烘干时的效果，该过程会产生噪声。 （4）烘干 经过清洗、切段/切丁的蔬菜通过传送带输送至烘箱，传送带上方安装有翻料铲，可将蔬菜铺开，使其均匀的进入热风烘箱内。蒸汽通过换热器将空气加热成热风，热风进入热风烘箱，蒸汽冷凝后返回锅炉。输送热风对脱水蔬菜进行烘干，在60℃-80℃的温度下，烘烤6-7小时，使蔬菜含水量为6-8%左右。烘干后的蔬菜进入冷风箱中降温，后从出料口输出。该过程主要污染物为锅炉废气颗粒物、SO2、NOx、锅炉排水、噪声、废离子交换树脂。 （6）包装、成品入库 按40kg/袋称量包装、封袋、打箱，然后分类入库，且标识明确详实，按照类别存放于成品库房。 运营期主要污染工序见下表2-11。 表2-11 项目产污节点一览表 项目 污染源 污染物 排放特点 治理措施 废气 天然气锅炉废气 颗粒物、SO2、NOx 连续 低氮燃烧器+15m高排气筒排放 食堂油烟 油烟 间断 采用处理效率不低于60%的油烟净化器处理 废水 清洗废水 SS 间歇 待清洗五次后排入园区污水管网。 锅炉排水 CODcr、BOD5、SS、氨氮 间歇 用于厂区洒水降尘 生活污水 CODcr、BOD5、SS、氨氮 间歇 经化粪池处理后排入园区污水管网 噪声 机械设备 机械噪声 连续 基础减震、厂房隔声 固废 废菜叶、菜根 蔬菜 间歇 日产日清，交由环卫部门处理 清洗工序 底泥 间歇 抽吸压滤后，交由环卫部门处理 办公生活区 生活垃圾 间歇 集中收集后，交由环卫部门处理 锅炉软水制备 废树脂 间歇 由厂家更换时回收 危废 设备检修 废机油 间歇 危废暂存间暂存，定期交有资质单位安全处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与该项目有关的原有环境污染问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 本项目位于固原市彭阳县，本次环境空气质量现状评价采用《2022年固原市环境质量报告书》中彭阳县的统计数据。监测项目为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3，具体监测结果见下表3-1。 表3-1 2022年彭阳县环境空气质量监测结果统计表 污染物 年评价指标 现状浓度μg/m3 标准值μg/m3 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 12 40 30 达标 CO（mg/m3） 24小时平均 0.9 4 22.5 达标 O3 日最大8小时滑动平均 128 160 80 达标 PM10 年平均质量浓度 42 70 60 达标 PM2.5 年平均质量浓度 20 35 57.1 达标 根据上表可知，彭阳县2022年度SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO24小时 平均第95百分位数、O3-8H-90per年平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，项目所在地属于达标区。 2.地表水环境质量现状 本项目评价区域内最近的地表水体为项目南侧220m处的茹河，本次地表水质量评价引用《固原市2022年1-12月份环境质量月报》中茹河沟圈断面的监测数据的平均值，监测结果见表3-2。 表3-2 2022年茹河—沟圈断面水质状况 序号 河流 断面名称 断面属性 考核目标 水质类别 1 茹河 沟圈 宁夏-甘肃省界 Ⅲ类 Ⅱ类 根据《固原市2022年1-12月份环境质量月报》中茹河—沟圈断面水质评价结论，2022年茹河沟圈断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 3.声环境现状及影响分析评价 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，不进行声环境现状监测。 4.土壤环境现状及影响分析评价 根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展环境现状调查以留作背景值。本项目为蔬菜加工项目，废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx。项目生产废水经沉淀池沉淀后回用于蔬菜清洗，待清洗五次后排入园区污水管网；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂。项目运营期对土壤环境的影响较小，因此本次环评对土壤环境不开展环境质量现状调查。 5.地下水环境现状及影响分析评价 根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展环境现状调查以留作背景值。参照《环境影响评价技术导则地下水环境》附录A，本项目为蔬菜加工项目，是Ⅱ类行业，不开展地下水环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园区，根据现场调查，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标，项目环境保护目标主要为厂界500m范围内周边居民。 （1）大气环境 根据现场勘察，项目厂界距离最近的居民点距离为250m，项目周边大气环境保护目标见下表3-3。 表3-3 项目大气环境保护目标一览表 序号 名称 方位 相对距离（m） 人口 功能 保护要求 1 王家洼洼 WN 300 100 村庄 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2 魏家庄 EN 250 150 村庄 （2）声环境 根据现场勘察，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）地表水环境 根据现场现场勘察，距项目厂界南侧220m处地表水为茹河。项目地表水环境保护目标见下表3-4。 表3-4 项目地表水环境保护目标一览表 名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对场 址方位 相对场界距离 环境质量控制标准 茹河 河流 地表水环境 Ⅱ类水体 S 220m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） （4）地下水环境 根据现场现场勘察，项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。 （5）生态环境 根据现场勘察，项目位于王洼产业园区，无生态环境保护目标。项目周边环境关系图见图6。 图3-1项目周边位置关系图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准： （1）项目施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准，具体标准见表3-5； 表3-5 大气污染物综合排放标准 单位mg/m3 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高（m） 排放量 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 厂界外浓度最高点 1.0 （2）运营期天然气锅炉烟气，根据《锅炉大气污染污染物排放标准》(GB13271-2014)，本项目区域属于大气污染物特别排放的重点区域，因此，运营期锅炉烟气执行(GB13271-2014)表3规定的大气污染特别排放限值； 表3-6 本项目天然气锅炉排放标准 污染物 排放限值（mg/m3） 执行标准 颗粒物 20 《锅炉大气污染污染物排放标准》(GB13271-2014)特别排放限值标准 SO2 50 NOx 150 （3）项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)饮食单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 表3-7 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m³） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 2、废水污染物排放控制标准 生产废水、生活污水排入污水处理厂执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。具体标准限值详见表3-8。 表3-8 污水综合排放标准一览表单位：mg/L 污染物（mg/L） pH COD BOD5 SS NH3-N 标准来源 生产废水、生活污水 6～9 500 300 400 - GB8978-1996表4三级污水处理厂接管标准 3、噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表3-18 表3-18建筑施工场界环境噪声排放标准等效声级LAeq（dB） 昼间 夜间 70 55 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表3-19 表3-19工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 3 65 55 3、固体废弃物排放标准 项目一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
| 总量 控制 指标 | 根据《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》，“十四五”期间，对NOx、VOCs、COD和NH3-N四项主要污染物实施排放总量控制。 本项目污染物总量控制建议指标如下： SO2：0.06t/a；NOx：1.40t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 施工期环境影响和保护措施 项目施工期主要完成场地的平整、开挖、回填、建筑物的修建、装修等活动，将产生扬尘、废气、噪声和固体废弃物，对周围环境产生一定的影响，但一般随着施工期结束而结束，不会有累积效应。 1、废气影响分析及防治措施 大气污染源主要为施工工地扬尘、道路运输扬尘、运输及动力设备运行时产生的燃油废气。 1.1施工扬尘污染防治措施 项目建设过程严格执行6个100%（施工现场100%围挡、工地堆放物料100%覆盖、施工现场路面100%硬化、驶出工地车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿法作业、渣土运输车100%密闭）措施，本次评价提出以下扬尘污染防治措施： 施工工地周边100%围挡 建设施工工地周边必须设置稳固。整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式2.5m以上的围挡。严禁敞开式作业。 物料堆放100%厦盖 对棵露作业面、物料临时堆场专门设置集中堆放场:不能按时完成清运的，应及时设置防尘网布等覆盖。 出入车辆100%冲洗 本项目规模较小，运输车辆较少，运输车钢冲洗可在指定的洗车点冲洗。并在工地出入口采取铺设麻袋。安排保洁人员及时清理，确保坛输车辆进出场前车轮、车身不带泥。 施工现场地面100%硬化 施工现场出入口，操作场地、材料准场、生活区、场内道路等应采取细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以酒水。喷酒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度，厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。 车辆100%密闭运输 进出工地车辆应采取密闭车斗。并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾。清土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苫布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装，改装车辆槽帮。 （6）要求施工单位文明施工，定期对地面酒水、湿法作业，以减少物料运输时酒落在地面上，并对撒落在地面上的渣士及时清理，清理阶段做到先酒水后清扫，避免产生扬尘对周围环境造成影响。 （7）干燥季节应及时对现场存放的土方洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。根据类比资料每天洒水1-2次，扬尘的排放量可减少50-70%。 （8）土方工程作业时，尽量缩短易起尘工段施工时间，加快施工。遇到四级或以上大风天气，应停止土方作业。 项目施工期在采取上述措施后，不会对区域环境空气造成大的影响，措施可行。 1.2燃油废气 挖掘机、装载机、推土机等施工机械以柴油为燃料，工作时会产生一定量废气，主要的污染物有CO、NOX、SO2等，产生量不大，运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；合理安排施工机械，定期保养车辆，加上当地扩散条件好，不会对周围大气环境产生较大影响，措施可行。 2、废水影响分析及防治措施 项目施工期废水主要是施工人员产生的生活污水和建设施工产生的施工废水。 （1）生活污水：工程施工期为6个月，施工人员约为20人，生活污水主要为施工人员少量的洗漱用水，直接泼洒用于厂区洒水降尘。施工区设置一座旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥。 （2）施工废水：施工废水主要为施工车辆冲洗水、混凝土养护排水等，主要污染物为SS和少量石油类，产生量均不大，该污水要进行截流后集中收集，进入沉淀池沉淀后回用于施工过程；结构阶段混凝土养护排水经简易沉淀池处理后重复用做施工用水。 采取以上措施后，施工废水对周围环境影响不大，措施可行。 3、噪声影响分析及防治措施 一般情况下，运输车辆噪声声源都在80-95dB(A)，设备安装噪声约为70~85dB(A)。为有效控制施工噪声影响，建议采取以下控制措施： （1）严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中对建筑施工的有关管理规定和要求，保证施工场界噪声满足昼间＜70dB(A)，禁止夜间施工； （2）限制运输车辆车速，禁止高音鸣笛； （3）选用低噪声、低振动设备，采用低噪声、低振动施工工艺； （4）施工场地周边设围墙屏蔽，施工机械合理布局，远离厂区北侧居民区； （5）对施工设备及施工车辆要及时保养，保证机械设备的良好运行。 工程在施工期间，在施工临时扰动区域设施工维护板，减少施工交通噪声等。施工期选用低噪声的施工设备，合理安排施工作业计划，确保施工期间噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工期其噪声影响是短暂的，且项目厂界外50m的范围内无大气一旦施工活动结束，施工噪声也将随之结束。 采取以上措施后可以有效减轻施工噪声对周围敏感点的影响，措施可行。 4、固体废物环境影响分析及防治措施 施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、废土石方及施工人员产生的生活垃圾。 （1）生活垃圾：本项目施工期为6个月，施工期施工人员按20人计算，每人每天产生0.5kg，产生生活垃圾为1.8t，生活垃圾及时收集后由环卫部门统一清运。 （2）建筑垃圾：根据本项目的建筑类型及特点，本项目建筑垃圾类型主要为钢材边角料、废弃包装材料、废砖、废石等。其中钢材边角料、废弃包装材料可回收后外售，其他不可回收的建筑垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 （3）土石方：根据现场踏勘，本项目挖方可以用来地基的建设、场地平整及绿化用土，项目无剩余土方外排。 项目施工期固体废弃物均得到有效处理处置，对周围环境影响很小，措施可行。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 运营期环境影响和保护措施 1、废气 运营期废气主要为腐烂的不合格的蔬菜产生的少量恶臭气体、锅炉废气。 1.1废气污染物源强核算 （1）锅炉废气 本项目采用1台4t/h天然气锅炉为蔬菜脱水供热，以生物质成型燃料作为燃料，年工作120天，每天工作24小时，根据企业提供资料，生物质成型燃料年用量为3000t/a，主要污染物为SO2、NOx和烟尘。锅炉废气源强核算依据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）物料衡算法计算。 ①废气量 废气量参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中表5经验公式估算法“燃气锅炉”进行计算，计算方法见表4-2。 表4-1基准烟气量取值表 锅炉 基准烟气量 单位 天然气锅炉 Vgy=0.285Qnet.ar+0.343 Nm3/m3 本项目Qnet.ar=35.59MJ/m3，天然气年使用量为149.3万Nm3，经计算，锅炉废气产生量为10.49Nm3/m3，项目废气量为1.57×107Nm3/a即为5451.39m3/h。 ②颗粒物（烟尘）排放量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉（HJ991-2018）》，颗粒物按照类比法和产排污系数进行核算，由于暂未获取到同等规模燃气锅炉的运营期监测结果，因此颗粒物的产排污选用排污系数法进行确定，计算公式如下： 式中：Ej—核算时段内第 j 种污染物排放量，t； R—核算时段内燃料消耗量，t或万m3； βj—产污系数，kg/t 或 kg/万m3； η—污染物的脱除效率，%； βj—排污系数，选取《第二次全国污染源普查产排污系数手册（试用版）》中4412热电联产给出的产排污系数，颗粒物的产生系数为103.9mg/m3-天然气。 颗粒物的年排放量为0.155t/a，排放速率0.1554kg/h，项目热风炉基准烟气量（干烟气量）为5451.39m3/h，排放浓度为9.91mg/m3。 ③SO2排放量 采用《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中推荐的“物料衡算法”进行核算。 计算公式如下： 表4-2 SO2产排量核算参数取值一览表 参数 R St ηs K 取值 149.3 20 0% 1 经核算，经核算，本项目锅炉SO2排放量为0.06t/a，排放速率为0.021kg/h， 基准烟气量（干烟气量）为5451.39m3/h，排放浓度为3.85mg/m3。 ④NOx排放量 NOx产排污系数参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉（HJ953-2018）》中的表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数表，项目NOx产排污系数见表4-3。 表4-3 NOx产排量核算参数取值一览表 燃料名称 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 x 排污系数 天然气 氮氧化物 千克/万立方米-燃料 9.36（低氮燃烧） 直排 9.36 经计算锅炉NOx排放量为1.40t/a，NOx的排放速率为0.486kg/h，排放浓度为89.15mg/m3。拟建项目锅炉废气产生及排放量一览表见表4-4。 表4-4 天然气锅炉废气产排情况统计表 锅炉名称 燃料消耗量万Nm3/a 污染物名称 治理措施 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 天然气锅炉 3000 颗粒物 直排 0.155 0.1554 9.91 SO2 直排 0.06 0.021 3.85 NOx 低氮燃烧器 1.40 0.486 89.15 废气量 / 1.57×107Nm3 5451.39m3/h / 项目天然气锅炉废气经低氮燃烧器+15m高排气筒排放处理后废气污染物烟尘、SO2及NOx排放浓度分别为9.91mg/m3、3.85mg/m3、89.15mg/m3。本项目锅炉废气排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值（颗粒物：20mg/m3、SO2：50mg/m3、NOx：150mg/m3）。 （3）食堂油烟废气 本项目产生的油烟来自于食堂，根据建设单位提供的方案，食堂建设规模为小型，采用厨房电炉灶1个，食堂烹饪时有少量的油烟产生，人均食用油每天消耗量约30g，本项目40人在食堂吃饭，则本项目日耗食用油约为1200g，年耗食用油约为0.144t(年按120天计)，所排油烟气中油烟含量约占耗油量的2%-2.5%(本环评按照2%计)，则油烟年产量2.88kg，食堂油烟拟采用处理效率不低于60的油烟净化器处理（油烟机风量拟采用46m3/min），则油烟排放量低于1.152kg/a，油烟排放浓度为0.008mg/m³。满足《饮食业油烟排放标准(试行》(GB18483-2001)中最高允许排放浓度的要求，因此对周边环境造成的影响较小。 本项目大气污染物有组织排放量核算见表4-5。 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号 产污环节 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 1 锅炉废气 排放口DA001 颗粒物 9.91 0.1554 0.155 SO2 3.85 0.021 0.06 NOx 89.15 0.486 1.40 因此，项目大气污染物年排放量核算见表4-6。 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 SO2 0.06 2 NOx 1.40 3 颗粒物 0.155 根据上述估算结果可知，拟建项目通过采取本环评提出的各项措施后，各污染物排放对周边环境的影响较小。 1.2废气排放口基本情况 本项目有组织废气排放口相关参数见表4-7。 表4-7 本项目有组织废气排放口相关参数一览表 污染源名称 编号 排气筒底部中心坐标(°) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 经度 纬度 高度m 内径m 温度℃ 流速m/s 锅炉 DA001 106°40′12.771″ 35°49′16.135″ 1447.4 15 0.4 25 9.89 1.3废气影响分析及措施可行性 1.3.1影响分析 本项目锅炉废气经低氮燃烧器处理后经15米高排气筒排放废气治理措施进行治理，满足《排污许可申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中表3燃天然气锅炉中烟气的治理措施要求，本项目采取的环保措施可行，排污单位废气治理可行技术参照表4-6。 表4-6 排污单位废气治理可行技术参照表 生产设施 污染物名称 技术规范推荐的治理设施 本项目采取的治理设施 可行性 天然气锅炉 NOx 低氮燃烧 低氮燃烧器 可行 综上所述，通过采取以上措施后，项目废气对周围环境影响较小，措施可行。 1.3.2监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）要求，结合本项目特点，评价提出本项目投产后废气污染源监测计划。本项目运营期污染物监控计划如下表4-7。 表4-7 项目运营期大气污染物监测计划表 序号 监测项目 监控点 监测内容 监测频次 监测单位 1 有组织废气 锅炉 排放口DA001 颗粒物、SO2、NOx 1次/年 委托监测 2 无组织废气 厂界 颗粒物 1.4非正常排放情况 （1）非正常停电 若出现停电情况，企业应在安全操作的基础上及时对易产生废气的装置阀门进行手动关闭，避免废气无组织逸散或通过管道排空，保证无污染物非正常排放。 （2）开停车、检修 ①开车操作： 在未投料前，先进行联动试车，开启所有废气处置装置，把设备调试至最佳状态下再开始投料，因此不存在开车时出现污染物不达标排放。 ②停车操作： 投料结束后，保证生产装置内无残留废气，最后关闭废气回收装置、冷却系统，避免污染物出现不达标排放情况。 （3）污染防治措施未达到正常工况 根据工程分析本次环评假定本项环保设备发生非正常工况，非正常工况条件见表4-8，非正常工况下在不采取措施情况下污染物排放情况见表4-9。 表4-8 项目非正常工况假定条件一览表 项目 处理效率 出现频次 持续时间 低氮燃烧器 15% 2次/a 6h/次 表4-9 非正常工况下污染物排放情况一览表 污染源 污染物 频次 持续 时间 排放核算情况 排放浓度mg/m³ 排放速率kg/h 排放量 kg/a 低氮燃烧器 NOx 2次/a 12h/a 178.3 0.972 11.66 非正常工况下废气治理措施采取的应对措施： A.制定环境管理制度，配置环保专员，及时委托第三方检测公司对污染防治措施开展自行监测，对环保设施运行情况、非正常工况及时进行记录； B.按照设计说明及时维护保养设备。 2、废水 本项目绿化用水全部蒸发消耗，无外排；生产废水主要为蔬菜清洗废水，和锅炉排水，蔬菜清洗废水经沉淀池沉淀后回用于蔬菜清洗，待清洗五次后排入园区污水管网，最后排入园区污水处理厂；生活污水经化粪池处理后同锅炉排水一起排入园区污水管网，最后排入园区污水处理厂。 经核算，项目混合废水排放量为19.24m3/d（2308.34m3/a），各污染浓度及产生量量见表4-10。 表4-10 项目废水各污染物浓度一览表 水量 名称 COD BOD5 SS NH3-N 2308.34m3/a 产生浓度（mg/L） 350 200 400 35 产生量（t/a） 0.81 0.46 0.92 0.08 处理效率（%） 15 10 30 3 2308.34m3/a 排放浓度（mg/L） 297.5 180 280 34 排放量（t/a） 0.69 0.42 0.65 0.78 2.1水影响分析及措施可行性分析 （1）水质可行性分析 本项目废水主要为蔬菜清洗废水、锅炉排水、生活污水。蔬菜清洗废水经沉淀池沉淀后与锅炉排水排入园区集污管网；生活污水经厂区化粪池处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理，园区污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。园区污水处理厂进水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，本项目水质可行性分析详见表4-11。 表4-11 园区污水处理厂进水水质要求 序号 污染物名称 园区污水处理厂进水水质要求mg/L 本项目废水排水水质mg/L 能否满足污水厂进水水质要求 1 pH（无量纲） 6.5-9.5 6.5-9.5 能 2 BOD5 350 180 能 3 COD 500 297.5 能 4 SS 400 280 能 5 氨氮 45 34 能 根据表4-11中园区污水处理厂水质要求，本项目废水成分、浓度均能够满足园区污水处理厂进水水质要求。 ②水量可行性分析 本项目废水排放量为19.24m3/d（2308.34m3/a），因此能够满足本项目生活污水处理需求。 园区污水处理厂处理规模为200m3/d，目前处理量为150m3/d，剩余处理能力为50m3/d，本项目生活污水排放量为19.24m3/d，因此能够满足本项目处理需求。 ③工艺可行性 园区污水处理厂采用A/O生物接触氧化工艺，处理工艺为“园区污水→格栅渠→调节池→缺氧池→好氧池→沉淀池→清水池→出场管道→彭阳县污水处理厂”。本项目生活污水中污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮，因此能够满足本项目废水处理要求。 ④排水管道敷设情况 本项目位于彭阳县王洼产业园区，在区块三污水处理厂覆盖范围内，排水管网已敷设至本项目区域内。 ⑤园区污水处理厂正常运行中。 综上所述，本项目生活污水经厂区化粪池处理后同清洗废水、锅炉排水一起通过园区污水管网排至园区污水处理厂处理可行。 （2）地下水影响分析 ①项目地下水污染途径分析 通过现场实地调查，并结合工艺各环节分析，项目可能对地下水产生影响的因素为沉淀池下渗对周围地下水造成污染。 ②项目主要防渗措施 本项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见表4-12。 表4-12 项目地下水污染途径及应采取的防制措施 污染途径 污染环节 污染防治措施 下渗 危废暂存间 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB 18598 执行 下渗 化粪池 化粪池按重点防渗区设置：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s； 下渗 沉淀池 沉淀池按一般防渗区设置：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s； 采取以上措施后，可以有效防止项目对场区附近的地下水造成影响。总的看来，该项目通过采取有效措施严格做好防渗处理后，可防止项目废水对地下水的污染。措施可行。 2.3监测计划 项目生产废水主要为蔬菜清洗用水，经沉淀池沉淀后回用于蔬菜清洗，待清洗五次后排入园区污水管网，最后排入园区污水处理厂，不会对周围地表水体产生影响；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最后排入园区污水处理厂，项目采取严格的分区防渗措施，不会对地下水产生影响，可不开展地下水跟踪监测。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目噪声来源主要有蔬菜清洗机、切丁机、切段机、烘箱、等设备。噪声级在70-80dB（A）。各环节主要噪声源及其声级特征见表4-12。 表4-12 主要产噪设备及声级特性 序号 建筑物 名称 声源名称 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 距室内边 界距离/m 室内边界 声级 /dB(A) 运行时段 建筑物 插入损 失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声功率级/dB(A) 声压级 /dB(A) 建筑物 外距离 1 生产车间 蔬菜清洗机 50 42 1 70~75 建筑隔声，减振 50 70 昼间 20 50 10 2 切丁机 50 30 1 75~80 50 75 昼间 20 60 10 3 切段机 55 30 1 75~80 55 75 昼间 20 60 10 4 提升机 50 40 1 70~75 50 70 昼间 20 50 10 5 输送机 60 50 1 70~75 60 70 昼间 20 50 10 6 烘箱 60 40 1 75~80 60 75 全天 20 60 10 7 风机 60 40 1 75~80 60 75 全天 20 60 10 8 振动筛 55 50 1 70~75 55 70 昼间 20 50 10 9 天然气锅炉 60 10 1 70~75 60 70 全天 20 50 10 10 循环水泵 60 20 1 75~80 60 75 全天 20 60 10 3.2噪声治理措施 为降低噪声对环境的影响，建设单位在设备选型时应尽量采用低噪声设备，采取基础减振、隔声门窗等措施，并加强设备的日常运行维护与管理，具体如下： （1）从声源上：在噪声较大的设备基础上安装橡胶隔振垫或减振器，并设于车间内，一般可实现10～25dB（A）的降噪量。 （2）从设备布局及围护结构方面：应合理安排设备在车间内的位置；利用墙壁隔声，车间墙壁可加装高效吸声材料。 （3）选用低噪声设备，对设备进行定期维修保养，预防维修不良的机械设备因部件振动、消声器的损坏而增加其工作噪声。 （4）对高噪声设备采取消声、隔声、减振措施，在运营过程中遵守作业规定，减少碰撞噪声，尽量降低人为噪声。 （5）对进出厂区的机动车进行严格管理，如进厂区减速、限制鸣笛等。 3.3环境影响分析及措施可行性 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此本项目仅分析厂界噪声达标情况。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测分析。计算室内声源对预测点的影响时，先将室内声源等效为室外声源，再按照室外声源的预测方法计算预测点的A声级。 ①室内声源等效为室外声源 Ⅰ、计算出某个室内声源在围护结构处i倍频带的声压级，将所有声源i倍频带的声压级进行叠加。室内某声源靠近围护结构处i倍频带的声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Ⅱ、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带的声压级： 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内n个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LPij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； Ⅲ、在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处所有声源i倍频带的声压级，计算公式如下： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外n个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； Ⅳ、再计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的i倍频带声功率级，计算公式如下： ①室外声源衰减计算 Ⅰ、声级计算 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； —i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； —i声源在T时段内的运行时间，s。 Ⅱ、预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； —预测点的背景值，dB(A) Ⅲ、户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc⑶)引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 式中：—距声源r处的A声级； —参考位置r0处的A声级； —几何发散引起的倍频带衰减； —大气吸收引起的倍频带衰减； —屏障屏蔽引起的倍频带衰减； —地面效应引起的倍频带衰减； —其他多方面效应引起的倍频带衰减。 （2）预测结果 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）9.2.1条规定：“进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量”。本项目为新建项目，建设地点位于彭阳县王洼产业园区，本次厂界噪声达标情况以本项目工程噪声贡献值作为评价量进行厂界噪声达标分析。具体预测结果见表4-14。 表4-14 厂界噪声预测结果分析表单位：dB（A） 点位 昼间 夜间 贡献值 达标情况 贡献值 达标情况 东厂界 51.6 达标 51.6 达标 南厂界 48.5 达标 48.5 达标 西厂界 44.4 达标 44.4 达标 北厂界 42.2 达标 42.2 达标 根据预测结果，运营期厂界昼间噪声最大贡献值为51.6dB（A），夜间噪声最大贡献值为51.6dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。 3.4监测计划 本项目噪声监测内容、监测点位、监测因子、频率和监测分析方法建议见下表4-14。 表4-14 运营期监测计划表 序号 监测项目 监控点 监测内容 监测频次 监测负责单位 1 噪声 厂界四周 等效声级LAeq 1次/季度，每次连续监测2天 委托监测 4、固体废物 本项目运营期固废主要为废菜叶、菜根、生活垃圾、沉淀池底泥、废树脂及设备检修废机油。 ①废菜叶、菜根 根据建设单位提供资料，运营期蔬菜拣选废菜叶、菜根的量按新鲜蔬菜的1%计算，产生量约为333t/a。日产日清，交由环卫部门处理。 ②沉淀池底泥 项目清洗废水量为1891.1m3/a，SS清除浓度为450mg/L，压滤后的污泥含水率按20%计，则清除量为1.2t/a，交由环卫部门处理利用。 ③废树脂 项目软水制备采用离子树脂交换法，长期使用会失效。根据建设单位提供资料受地方水质影响约每年更换一次，产生量约0.1t/a，属一般固体废物，由厂家更换时回收，场区内不暂存。 ④生活垃圾 项目运营期生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，运营期站房工作人员40人，则运营期生活垃圾产生量为20kg/d，2.4t/a，经集中收集后由当地环卫部门统一清运。 ⑤设备检修废机油 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目设备检修产生废机油属危险废物，废物类别HW08，危废代码900-214-08。产生量约0.4t/a，集中收集后采用专用密闭收集桶收集至生活区危废暂存间暂存，定期交有资质单位安全处置。 本项目运营期固体废物产生情况见下表4-15。 表4-15 本项目运营期固体废物产生情况表 序 号 固废名称 属性 产生工序 产生量 （t/a） 处理去向 1 废菜叶、菜根 一般固废 蔬菜拣选 333 日产日清，交由环卫部门处理 2 沉淀池底泥 一般固废 蔬菜清洗 1.2 抽吸压滤后，交由环卫部门处理 3 废树脂 一般固废 锅炉软水制备 0.1 由厂家更换时回收 4 生活垃圾 一般固废 办公生活区 2.4 集中收集后交由环卫部门统一处理。 5 废机油 危废 设备检修 0.4 危废暂存间暂存，定期交有资质单位安全处置 因此，项目固废去向明确，且均得到有效的处理、处置，不会引起二次污染，对环境影响不大。 5、生态 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于王洼产业园区块三（特色加工制造区）内，用地性质为建设用地，不涉及生态环境保护目标，项目的施工结束后厂区周边进行绿化，项目的建设对生态环境影响较小。 6、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 生产过程中使用设备燃气锅炉不属于风险装置范畴。 本工程涉及的主要风险物质为天然气及废机油。废机油易燃，突发火灾、爆炸事故时会产生不完全燃烧产生的CO，对环境空气造成污染以及CO扩散造成人员中毒，具有一定的环境风险； 本项目不储存天然气，天然气通过管道输送，存在量远远小于50t，因此天然气对于本项目而言为非重大危险源，本项目可能产生的环境风险为天然气泄漏引起的火灾风险，容易引起火灾的场地为锅炉房。 （1）风险潜势初判 根据风险导则附录B，本工程涉及的主要风险物质为废机油。根据风险导则附录C，计算所涉及的危险物质最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。 ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在量，单位为吨(t)； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，单位为吨(t) 当Q＜1时，该工程环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 废机油产生量为0.4t/a，危废暂存间内采用1个专用密闭收集桶收集（30L），废机油密度在0.88～0.89g/L，评价取0.89g/L，则最大贮存量为0.03t。 天然气的临界量为10t，本项目不储存天然气，仅为管道中存在的天然气，本项目管道内径为508mm钢管，设计压力6.3Mpa，项目位于园区，调压站紧邻项目锅炉房南侧，天然气密度取0.7174kg/m3，因此可计算出调压站至锅炉房管线中天然气的存在量为0.05t，建设项目Q值计算依据见表4-16。 表4-16 工程Q值确定表 危险物质名称 CAS号 最大在线量qn/t（t） 临界量Qn/t（t） qi/Qj 废机油 / 0.03 2500 0.000012 8006-14 -2 0.05 10 0.005 由上表可知，本项目危险物质的q/Q为0.005，Q＜1，当Q＜1时环境风险潜势为I，无需进一步进行M值、P值、E值的判定，则该项目环境风险潜势为I。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级和简单分析。根据工程环境风险潜势为I，按照下表确定评价工作等级。 表4-7 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录导则A。 对照上表可知，本工程环境风险评价等级为简单分析。 （2）环境风险防范措施 ①设备检修废机油 项目设备检修废机油主要于危险废物暂存间暂存，根据贮存情况，提出以下风险防范措施： 1）暂存间内危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质等要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触； 2）贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》 (HJ1276-2022)要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志； 3）根据不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； 4）废机油应装入闭口容器或包装物贮存； 5）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ②天然气 加强教育强化管理：必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，梳理严谨规范的操作作风，并且在认了紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。加强员工的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸。 消防设施：配备足量的灭火器及消防设施。 3）生产过程：公司应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监好检查与维修保养，防患于未然。必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，必要时按照”生产服从安全原则停车检修，严禁不正常运转。 为避免火灾、爆炸和其他重大伤害事故发生，厂区各明显位置都应配有禁烟、防火和限速的标识。消防器材设置应符合GB50140的规定，并定期检查、验核消防器材效用，及时更换。在具体落实本环评报告提出的事故应急防范措施后，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，环境风险程度一般，事故风险可以控制在可接受的范围内。本建设项目符合风险防范措施的相关要求。 |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 天然气锅炉排放口（DA001） | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器+15m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值 |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 排入园区污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 化粪池处理后排入园区污水管网 |  |
| 声环境 | 生产设备、车辆噪声等 | 噪声 | 选用低噪设备，减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值 |
| 固体废物 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 垃圾桶经集中收集后交环卫部门统一处理 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
|  | 蔬菜拣选 | 废菜叶、菜根 | 日产日清，交由环卫部门处理 |  |
|  | 沉淀池底泥 | 蔬菜清洗 | 抽吸压滤后，交由环卫部门处理 |  |
|  | 锅炉软水制备 | 废树脂 | 由厂家更换时回收 |  |
|  | 设备检修 | 废机油 | 危废暂存间暂存，定期交有资质单位安全处器 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | 绿化面积达到630.56m2。 |
| 环境风险 防范措施 | 1）加强管理、提高防范意识； 2）做好各储存池防渗设施的维护和定期检测； 3）同时配备足量的灭火器及消防设施。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

1、结论 本项目符合国家产业政策，选址可行。运营期产生一定量的“三废”和噪声污染，经采取一系列环保治理措施后，各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。在认真落实本报告中提出的各项环保治理措施，排污水平保证达到环保“三同时”要求的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.155t/a |  | 0.155t/a |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.06t/a |  | 0.06t/a |  |
|  | NOx |  |  |  | 1.40t/a |  | 1.40t/a |  |
| 废水 | 清洗废水 |  |  |  | 1891.1m3/a |  | 1891.1m3/a |  |
|  | 锅炉排水 |  |  |  | 18.6m3/a |  | 18.6m3/a |  |
|  | 软化水排水 |  |  |  | 161.24m3/a |  | 161.24m3/a |  |
|  | 生活污水 |  |  |  | 230.4m3/a |  | 230.4m3/a |  |
| 一般工业固体废物 | 废菜叶、菜根 |  |  |  | 333t/a |  | 333t/a |  |
|  | 沉淀池污泥 |  |  |  | 1.2t/a |  | 1.2t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 2.4t/a |  | 2.4t/a |  |
|  | 废离子树脂 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.4t/a |  | 0.4t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

扬尘、噪声

场地平整

基础工程

主体工程

扬尘、噪声、废水、建筑垃圾

投入运营

噪声、废水、建筑垃圾

竣工验收

设备安装调试

噪声