# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：彭阳县农村公路养护服务采购项目

一标段沥青拌合站建设项目

建设单位：宁夏祥昇商贸有限公司

编制日期：  2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 彭阳县农村公路养护服务采购项目一标段沥青拌合站建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2111-640425-04-01-682919 |
| 建设单位联系人 | 赵武 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 宁夏回族 省（自治区）固原 市 彭阳县（区） 城阳 乡（街道）沟圈村 |
| 地理坐标 | （经度106度53分18.763秒，纬度35度47分51.393秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七 非金属矿物制品业30石墨及其他非金属制品制造309 其他 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 彭阳县审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 360 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 11.11 | 施工工期 | 2022年4月至5月 |
| 是否开工建设 | ■否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1375m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，专项评价设置原则见下表1。 表1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 生态 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 对照上表，本项目排放废气中含苯并[a]芘，且项目厂界外500m内有村庄，因此，本项目需设置大气专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为沥青搅拌站建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40号）中的十三条，“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，因此，本项目为允许类项目，符合国家产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评[2016]95号，2016年7月15日印发），建设项目需符合“三线一单”要求，本项目符合性分析如下。 ①生态保护红线 本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县城阳乡沟圈村。周边无国家级、宁夏回族自治区级自然保护区、风景名胜区及其他名胜古迹、疗养地等重点敏感保护区。根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号）文件要求，本项目所在区域符合固原市生态保护红线要求，不在重点生态功能区、生态敏感区、禁止开发区等生态保护红线范围内，本项目与固原市生态保护红线位置关系见图1。 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号）文件要求，将固原市全市划分优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三大类共计95个环境管控单元。优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域；重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域；一般管控单元除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。本项目位于一般管控单元，且项目在生产过程中针对各个产污环节采取相应的环保治理措施后，污染物均达标排放，不会损害区域的环境质量和生态功能，在严格落实本评价污染防治措施前提下，本项目能够满足一般管控单元要求。本项目与固原市分区管控单元分布图位置关系见图2。 ②环境质量底线 根据《2020年宁夏生态环境状况公报》固原市环境空气质量评价结论，固原市SO2、NO2、PM10和PM2.5年平均浓度，CO、O3特定百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断，本项目所在区域环境空气质量达标。项目评价范围内的主要地表水体为茹河，距离项目南侧约690m。本评价地表水环境质量现状评价引用《2020年固原市环境质量状况简报》中茹河（沟圈）的监测数据，茹河（沟圈）2020年主要污染物年均值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求。本项目周边声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目运营期产生的污染物采取相应的环保治理措施后，污染物均能实现达标排放，且项目，因此，项目建设符合环境质量底线的要求。 A、大气环境 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号），本项目位于大气环境一般管控区。大气环境一般管控区要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。本项目产生的污染物经采取相应环保设施处理后，污染物均能实现达标排放，且污染物排放量较小，对外环境影响较小。本项目建设会在一定程度上增加区域污染负荷，但不会改变区域环境质量整体状况，满足区域环境质量底线管理要求。本项目在固原市大气环境分区管控图中位置见图3。 B、水环境 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号），本项目位于水环境一般管控区，水环境一般管控区要求为应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。本项目生产废水循环使用不外排，排水主要为生活污水，厂区设置1座防渗旱厕，产生的废水主要为盥洗废水，用于厂区抑尘，不会降低区域地表水体环境功能，满足区域环境质量底线管理要求。本项目在固原市水环境分区管控图中位置见图4。 C、土壤环境 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号），本项目位于土壤污染风险一般管控区。土壤污染风险一般管控区：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目位于固原市彭阳县城阳乡沟圈村，项目用地已通过彭阳县自然资源局的审批，且项目不在固原市生态红线范围内，符合土地利用规划。项目通过采取地面硬化，在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制后，对土壤环境污染影响较小，不损害土壤环境质量底线，符合固原市土壤环境一般管控区的管控要求。本项目在固原市土壤污染风险环境分区管控图中位置见图5。 ③资源利用上线 营运过程中消耗一定量的电能、水资源，其自然资源消耗量相对区域资源总量较少，符合资源利用上限要求。 根据《固原市禁止在高污染燃料限制区销售和使用高污染燃料管理暂行规定》（固政发[2017]47号），“高污染燃料限制使用区禁止经营、使用含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品；禁止燃用石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油燃料。”即禁止燃用的燃料组合为Ⅰ类。禁燃区内禁止新建、改建、扩建高污染燃料燃用设施。热力等燃煤企业已经建成使用高效脱硫脱硝除尘设施，污染物排放稳定达到排放标准，且满足污染物总量控制指标要求的，经生态环境部门确认，可适当放宽燃煤煤质要求。本项目生产过程中使用重油，但不位于高污染燃料禁燃区，本项目在固原市高污染燃料禁燃区图中位置见图6。 ④生态环境准入负面清单 依据国家发展和改革委员会，第29号令，《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产工艺及产品不属于其中的鼓励类、限值类及淘汰类项目。为允许类项目，符合国家产业政策。本项目不属于《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》中的禁止建设项目且本项目未列入市场准入负面清单（2020版）。 本项目位于一般管控单元，项目与固原市生态环境总体准入清单符合性分析见下表2。项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表3。 表2 项目与固原市生态环境总体准入要求符合性分析 管控维度 准入要求 符合性分析 A1空间布局约束 A1.1禁止开发建设活动的要求 1.严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。 2.严禁在“五河”临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 3.城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 项目为沥青拌合站建设，位于彭阳县城阳乡；不涉及A1.1所列禁止情形 A1.2限制开发建设活动的要求 1.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 项目为沥青拌合站建设，不涉及A1.2所列禁止情形 A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求 1.在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。 2.全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。 3.对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。 4.城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 本项目位于彭阳县城阳乡，主要为沥青拌合站建设，符合相关要求 A2污染物排放管控 A2.1允许排放量要求 1.化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。 2.新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤 1 万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。 3.严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。 4.在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。 5.火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。 6.到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。 本项目为沥青拌合站建设，运营期产生的污染物采取相应措施后对周边环境影响较小 A2.2现有源提升改造要求 1.全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。 2.加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。 本项目排水主要为生活污水，厂区设置1座防渗旱厕，产生的废水主要为盥洗废水，用于厂区抑尘；废气污染物经处理后可达标排放。 A3环境风险防控 A3.1 联防联控要求 1.在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。 2.合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。 3.实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。 本项目位于彭阳县城阳乡，涉及的风险物质为重油、柴油和沥青，为防止风险物质的泄漏，企业建制订了健全的环境风险管理制度。 A4资源利用效率要求 A4.1 能源利用总量及效率要求 1.严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。 本项目用电由彭阳县供电管网供给；冬季不生产，无供暖 A4.2 水资源利用总量及效率要求 1.落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。 本项目用水彭阳县城阳乡供水管网统一供给，项目用水量为404.2m3/a，占2025年全市用水总量的0.00014%，符合水资源利用要求。 表3 项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性 环境管控单元名称 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 符合性分析 ZH640425 30002彭阳县城阳乡-孟塬乡一般管控单元 1.禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域进行开发建设。 2.严格限制占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地进行开发建设活动。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 / / 项目运营期产生的污染物采取相应措施后对周边环境影响较小。符合空间布局约束要求 经对比后，本项目符合固原市生态环境总体准入清单和固原市环境管控单元生态环境准入清单。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 3、项目选址合理性分析 本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县城阳乡沟圈村，主要是用于彭阳县农村公路养护服务基础设施的建设，服务期限为两年，且已取得彭阳县自然资源局关于彭阳县农村公路养护服务采购项目一标段沥青拌合站临时用地的批复。项目选址范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。项目生产过程中所产生的废气、生活污水、噪声、固体废物等通过合理有效地措施治理后，对周围环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目经预测各污染物没有超出环境质量标准浓度限值，因此不设大气防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)规定，本项目卫生防护距离终值为50m，离项目最近的环境保护目标为项目西南侧135m处的麦草渠，在卫生防护距离以外，因此，本项目对麦草渠等环境保护目标产生的环境影响较小，卫生防护距离范围内不准新建居民住宅等敏感保护目标。 综上所述，在采取有效的环保措施后，工程建设对环境的影响能为环境所承受，从项目建成后对环境的影响分析，项目选址建设是合理可行的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目建设背景 宁夏祥昇商贸有限公司成立于2016年，主要从事改进沥青、乳化沥青、特种沥青、彩色沥青、沥青混合料应用施工及销售等。为了保证农村公路的行车安全、舒适畅通，促进农村公路稳步、健康、可持续发展，对公路进行经常性和及时性养护是必不可少的。因此宁夏祥昇商贸有限公司于2021年11月30日在彭阳县审批服务管理局完成《彭阳县农村公路养护服务采购项目一标段沥青拌合站建设项目》的企业投资项目备案证，项目代码：2111-640425-04-01-682919，主要是用于彭阳县农村公路养护服务基础设施的建设。由于建设彭阳县农村公路养护服务需在城阳乡沟圈村建设临时拌合站，且项目占用农民集体土地，因此企业于2021年2月取得了《彭阳县自然资源局关于彭阳县农村公路养护服务采购项目一标段沥青拌合站临时用地的批复》（彭自然资发[2021]13号），服务期限为两年。本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县城阳乡沟圈村，项目采用JLB2500型强制间歇式沥青搅拌设备，该设备引进国外先进技术最新开发制造的高可靠性、高稳定性的优质产品，该设备可生产沥青混合料、改性沥青混合料、彩色沥青混合料，完全满足修筑高速公路、等级公路、市政道路、机场、港口等的需要。 2.建设地点 本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县城阳乡沟圈村，厂区中心坐标为106°53′18.763″，35°47′51.393″。项目南侧约182m为彭镇公路，东侧、西南侧约135m为麦草渠，东南侧约488m为河湾，西侧约365m为杏沟门，北侧为山地。项目在彭阳县的位置见图7。 3.工程组成 本工程组成主要由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程，本项目工程组成详见表4。 表4 本项目组成一览表 类别 项目 建设内容 主体 工程 沥青混凝土搅拌楼 建设1座沥青混凝土拌合楼，占地面积约300m2；安装JLB2500型强制间歇式沥青搅拌设备1套，该设备主要由配料系统、干燥系统、燃烧系统、热料提升、振动筛、热料贮存仓、称量搅拌系统、沥青供给系统、粉料供给系统、除尘系统、成品料仓及控制系统等部分组成。主要将碎石烘干筛分后与细粒石料以及加热后的沥青原料混合搅拌，最终制成沥青混凝土。主要设备包括：干燥筒、皮带输送机、搅拌器、燃烧器等。年产沥青混凝土2万t。 储运工程 原料库 建设全封闭钢结构原料库1座，主要用于碎石、矿粉的储存，占地面积700m2。 沥青储罐 设置1个50t的沥青储罐和1个50t的沥青加热储罐，储罐区四周设置围堰。 储油区 分别设置1个55m3的重油储罐和柴油储罐，重油用于燃烧器，柴油用于导热油炉。 辅助工程 停车区 停放运输货车，占地面积200m2。 办公生活区 主要用于职工生活办公，占地面积70m2。 公用工程 给水 由彭阳县城阳乡供水管网统一供给。 排水 ①职工盥洗废水全部用于厂区洒水抑尘，不外排；厂区新建1座防渗旱厕，定期清掏用于周边绿化施肥；②车辆冲洗废水经新建沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排。 供电 由彭阳县电网提供。 采暖 冬天不生产，无采暖。 环保工程 废气 燃烧器废气 经配套的除尘系统（除尘效率达99.6%）处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。 碎石烘干、筛分废气 沥青加热废气、搅拌及出料废气、储存废气 1套沥青烟处理器（电捕焦油器+活性炭吸附）+1根15m高排气筒（DA002） 导热油炉燃油烟气 低氮燃烧器+1根8m高排气筒（DA003） 原料装卸、堆放及储存工序粉尘 料仓、受料斗置于全封闭原料库内，原料库安装升降门，非运输条件下密闭。 原料投料、输送工序粉尘 密闭皮带输送机，对碎石上料及皮带转载点均进行密闭 运输车辆起尘 厂区道路硬化处理+地面定期进行洒水、清扫并在出入口设置车辆清洗平台 废水 ①职工盥洗废水全部用于厂区洒水抑尘，不外排；厂区新建1座防渗旱厕，定期清掏用于周边绿化施肥；②车辆冲洗废水经新建10m3沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。 噪声 选用低噪声设备、合理布局，设置减震垫措施。 固废 一般固废：①废石料由石料供应商回收破碎后重新利用；②除尘器收集的粉（烟）尘量作为原料回用于生产；③滴漏沥青及拌和残渣作为原料回用于生产；④生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；⑤沉淀池泥沙经定期清掏、桶装沥干后回用做原料。 危险废物：①废导热油直接交由有危废处理资质单位处置，现场不存放；②废机油、废活性炭、废焦油暂存于危废暂存间（10m2），并定期交有资质的单位处理；③废油桶暂存于厂内危废暂存间，定期交由厂家回收利用。 防渗 防渗旱厕、导热油炉区、沥青储罐区、储油区、沉淀池属于一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；危废暂存间为重点防渗区，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10m/s；办公生活区、厂区道路采取一般地面硬化。 4.主要产品及产能 ⑴建设规模及产品方案 本项目产品为沥青混合料，详见表5。 表5 本项目产品方案一览表 序号 产品名称 单位 产量 1 沥青混合料 万t/a 2 ⑵产品标准 本项目产品主要为沥青混凝土，沥青混凝土产品质量指标执行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004），见下表。 表6 本项目沥青混合料技术指标 沥青砼类型 粗粒式 中粒式 细或砂粒式 技术指标 稳定度Sm（N） 4500 5000 6000 流值f（1/100cm） 20～40 孔隙率Vv（%） Ⅰ型 3～6 Ⅱ型 6～10 残留稳定度Sm（O，%） Ⅰ型 ＞75 Ⅱ型 ＞70 5.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表7 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 设备数量 1 地面配料系统 皮带给料器 JLB2500 台 5 仓壁震动器（安装在砂料斗仓壁上） 台 2 集料皮带输送机 台 1 倾斜皮带喂料机 台 1 2 干燥系统 干燥滚筒 套 1 主燃烧系统 3 除尘系统 初级除尘器 除尘管路系统 套 1 布袋除尘器 4 热料提升、筛分、贮存、称重、搅拌系统 热料提升机 套 1 振动筛 隔尘室 热碎石仓 碎石称量斗 沥青计量斗 粉料计量斗 计量系统 搅拌装置 5 沥青供给系统 沥青罐 套 1 沥青输送泵 导热油加热器 6 粉料供给系统 罐体 套 1 螺旋输送机 7 沥青储罐 50t 个 2 8 柴油储罐 55m3 个 1 9 重油储罐 55m3 个 1 6.本项目主要原辅材料及能源消耗情况 ⑴原辅材料及能源用量 本项目原料主要为碎石、矿粉、重油、柴油，均外购，采用公路运输方式。项目原辅料及能源消耗情况见表8，主要理化性质见表9。 表8 本项目主要原辅材料用量一览表 项目 原料辅材料 名称 规格 年用量 储存方式 来源 运输方式 原料 碎石 3mm 2000t 原料库 外购 汽车 5mm 5040.5t 汽车 12mm 4000t 汽车 矿粉 / 8014t 汽车 沥青 90# 960t 沥青储罐 罐车 能源 重油 180# 70t 重油储罐 罐车 柴油 0# 18.94t 柴油储罐 罐车 导热油 / 1.18t/3a / / 电 / 6万kWh / 彭阳县电网 / 水 / 514.8m3/a / 市政供水管网 / 表9 主要原辅材料理化性质一览表 名称 理化性质 碎石 碎石为不同粒度规格石子，主要成分为石灰岩石质，是沥青混凝土的主要骨料，项目采用的碎石料选用反击式破碎机扎制的碎石，石质坚硬、清洁、不含风化颗粒。 沥青 沥青密度一般在1.15-1.25左右，主要成分是沥青质和树脂，不溶于水，不溶于丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳等。溶解于氢氧化钠，用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。 重油 主要是以原油加工过程中的常压油，减压渣油、裂化渣油、裂化柴油和催化柴油等为原料调合而成。重油是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油，其特点是分子量大、粘度高。重油的密度一般在0.82～0.95，比热在10000～11000kcal/kg左右。根据《燃料油质量标准》（SH/T0356-1996）重油硫含量≤0.35%。重油的发热量很高，一般为40000~42000kJ/kg。它的燃烧温度高，火焰的辐射能力强，是钢铁生产的优质燃料。 柴油 为轻质石油产品，主要是由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫(2～60g/kg)、氮(<1g/kg)及添加剂组成的混合物。柴油的密度一般在0.87～0.9，与汽油相比，柴油能量密度高，燃油消耗率低，但废气中含有害成分(NO，颗粒物等)较多，其含硫量为0.08%。 ⑵物料平衡 沥青混凝土生产线物料平衡见表下表。 表10 沥青混凝土物料平衡表 单位：t/a 投入 产出 原料名称 投入量 物料名称 产出量 碎石 11040.5 沥青混凝土 20000 矿粉 8014 除尘灰 1.023 沥青 960 废石料 11 / 滴漏沥青及拌和残渣 0.24 有组织废气 DA001（燃烧器废气、碎石烘干筛分废气） 颗粒物 0.837 SO2 0.466 NOx 0.252 DA002沥青烟 （沥青加热废气、搅拌及出料废气、储存废气） 0.34 DA003 导热油炉燃油烟气 颗粒物 0.0049 SO2 0.0288 NOx 0.0574 无组织废气 原料装卸无组织颗粒物 0.00181 原料投料、输送过程无组织颗粒物 0.221 合计 20014.5 合计 20014.5 7.项目用排水情况分析 ⑴给水 本项目用水主要为生活用水、运输车辆冲洗用水、厂区洒水抑尘用水及绿化用水，用水均由自来水提供。 ①办公生活用水 办公生活用水：项目劳动定员6人，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修改）的通知》（宁政办规发[2020]20号）中三类区农村居民家庭生活用水量为60L/人·d，生活用水总量为64.8m3/a（0.36m3/d）。 ②运输车辆冲洗用水 本项目沥青混凝土产能2万t，年生产180d，原料及产品总运输量平均为222.2t/d，按单车一次运输量最大为30t计算，每天需要运输8次，每次需对运输车辆进行冲洗，车辆冲洗水约为0.3m3/辆·次，则运输车辆冲洗用水量为2.4m3/d（432m3/a），其中：新鲜水0.48m3/d（86.4m3/a），回用水1.92m3/d（345.6m3/a）。 ③厂区洒水抑尘用水 为减少生产过程中产生的无组织排放的扬尘，需对厂区采取洒水降尘的措施。根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额修订的通知》（宁政办规发[2020]20号）场地、道路喷洒用水量为2L/m2·次（二、三季度）及0.5L/m2·次（一、四季度）。本项目生产季度为二、三季度（共180天），道路喷洒用水量按2L/m2·次计，每天洒水2次。项目总运输距离按照100m计算，路面宽5m，则道路洒水抑尘用水量为2.0m3/d（360m3/a），其中：新鲜水1.71m3/d（307.8m3/a），回用水0.29m3/d（52.2m3/a）。 ④绿化用水 本项目绿化面积为50m2，根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额修订的通知》（宁政办规发[2020]20号）中部干旱带绿化用水量为0.2m3/m2·a，则本项目绿化用水量为0.06m3/d（10m3/a），全部为新鲜水。 综上所述，用水量为404.2m3/a（2.25m3/d）。 ⑵排水 本项目绿化用水损耗，洒水抑尘用水经地表蒸发损耗。废水主要为生活污水、运输车辆冲洗废水。 ①生活污水 主要为职工盥洗废水，产污系数按0.8计，则产生量为0.29m3/d（52.2m3/a），全部用于厂区洒水抑尘，不外排；厂区设防渗旱厕，定期清掏用于周边绿化施肥。 ②运输车辆冲洗废水 运输车辆冲洗废水按用水量的80%计，则产生量为1.92m3/d（345.6m3/a），经1座容积10m3的沉淀池沉淀后回用，不外排。 综上所述，本项目废水量为397.8m3/a（2.21m3/d）。 本项目供排水情况见表11，水平衡图见图8。 表11 项目供排水情况一览表 （单位：m3/d） 类别 用水 消耗量(m3/d) 废水量(m3/d) 废水去向 新鲜水量(m3/d) 回用水(m3/d) 办公生活用水 0.36 0 0.07 0.29 回用于厂区洒水抑尘，不外排 车辆冲洗用水 0.48 1.92 0.48 1.92 沉淀池沉淀后回用，不外排 厂区洒水抑尘用水 1.71 0.29 2.0 0 蒸发损耗 绿化用水 0.06 0 0.06 0 损耗 合计 2.61 2.21 2.61 2.21 / 4.82 4.82 图8 项目水平衡图 单位：m3/d 8.劳动定员及工作制度 本项目劳动定员6人，每天工作10小时，全年工作180d（每年从春季4月到9月，共6个月），工作时数约为1800h。 9.厂区平面布置 厂区布置以满足相关技术规范为前提，以保障工艺流程畅通、间距合理、运输方便，符合环保、安全、卫生、消防相关要求为原则，在充分考虑区域地形、地貌及主导风向等自然因素及周边社会环境组成条件的基础上，将项目厂区分为办公生活区、停车区、沥青混凝土搅拌楼和原料库、储油区和沥青储罐。生活区位于厂区西北部，拌合楼位于厂区中间，原料库位于厂区东北部，停车场位于厂区西部，沥青储罐位于厂区南部，储油区位于厂区西南部，危废暂存间位于原料库西南角。根据厂址现状，生产区自西向东依次布设拌合站、原料库，拌合站紧挨原料储存区设置，减少了原料的运输距离，降低能耗保证生产流畅性的同时，减少了因运输过程产生的扬尘。项目沥青混凝土搅拌主楼是产生大气污染物和噪声最强的场所，建设单位将沥青混凝土搅拌主楼设在厂区中部，以达到尽可能远离环境敏感点，减小了废气、噪声对附近敏感点的影响。 整个项目区分区明显，因此，本项目平面布局是合理的，本项目区总平布局见图9。 图9 项目平面布置示意图 11.总投资与环保投资 本项目总投资360万元，环保投资40万元，占总投资比例为11.11%，项目环保投资状况详见下表。 表12 项目环保投资一览表 投资项目 治理措施 资金 （万元） 废气治理 燃烧器废气 由引风机（风量为4000m3/h）引入总集气管道进入配套的除尘系统（除尘效率达99.6%）处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。 6 碎石烘干、筛分废气 沥青加热废气、搅拌及出料废气、储存废气 1套沥青烟处理器（电捕焦油器+活性炭吸附）+1根15m高排气筒（DA002） 12 导热油炉燃油烟气 低氮燃烧器+1根8m高排气筒（DA003） 7 噪声治理 生产设备消声、减震，周边阻挡降噪等措施 2 固废治理 设置分类垃圾收集箱 2 设置一座危废暂存间（10m2） 6 防渗 防渗旱厕、导热油炉区、沥青储罐区、储油区、沉淀池属于一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；危废暂存间为重点防渗区，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10m/s；办公生活区、厂区道路采取一般地面硬化。 5 合计 40 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工艺流程及产污环节分析 运营期工艺流程及产污环节见下图。 图10 项目生产工艺流程及产污环节图 1、工艺流程简述： 沥青混合料主要由沥青、碎石和矿粉混合拌制而成。其流程可分为沥青预处理和碎石预处理，然后搅拌后即为成品。 ①沥青预处理流程：沥青原料从储罐通过管道送往高温加热罐，沥青在加热罐里的密闭管道中用导热油锅炉将其加温至140~160℃。 ②碎石预处理流程：满足产品规格需要的碎石储存于石料场，通过受料斗送入烘干筒进行烘干，本项目烘干筒热源由重油燃烧器提供，燃烧器产生的热量由燃烧器配套的送风系统掺入一定量的空气，使烘干筒中物料加热至160~180℃后进入下一工序。 接着利用提升机送至振动筛进行筛选，符合粒度要求的碎石经计量后进入搅拌装置；少数粒度不合规格的碎石被分离后由专门出口排出，由碎石供应商回收破碎后重新利用。 ③加热罐里的沥青通过沥青泵进入搅拌装置，与合格的碎石、矿粉经拌和得到沥青混合料成品。 2、产污环节 （1）废气 ①原料（碎石）装卸、堆放及储存工序粉尘，和投料、输送工序粉尘； ②燃烧器废气、碎石烘干筛分废气； ③沥青预处理系统导热油炉燃油燃烧烟气； ④沥青加热废气、搅拌及出料废气、储存废气。 （2）废水 生产过程无工艺废水产生。 （3）噪声 项目运营期产噪设备主要是沥青混凝土搅拌楼搅拌机、烘干筒、振动筛、提升机、风机、泵类等设备运行噪声等设备噪声。 （4）固体废物 废石料、滴漏沥青及和残渣、除尘灰、沉淀池泥沙、废活性炭、废机油、废焦油、废导热油以及废油桶等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境质量现状 A基本污染物 根据项目在评价区的位置，本次评价选取2020年作为评价基准年，根据导则要求采用《2020年宁夏生态环境状况公报》数据和结论进行区域达标的判定。固原市环境空气污染物监测项目分别为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO及O3。项目所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见下表。 表13 固原市2020年环境空气质量结果一览 单位：μg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度均值（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 48 年均值70 68.6 达标 PM2.5 24 年均值35 68.6 达标 SO2 7 年均值60 11.7 达标 NO2 13 年均值40 32.5 达标 CO 特定百分位数浓度 0.9 4 22.5 达标 O3 136 160 85 达标 注：上述数据均为未剔除沙尘天气的数据 根据《2020年宁夏生态环境状况公报》固原市环境空气质量评价结论，固原市SO2、NO2、PM10和PM2.5年平均浓度，CO、O3特定百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断，本项目所在区域环境空气质量达标。 B特征污染物 本项目特征污染因子TSP和苯并[a]芘委托宁夏华鼎环保科技有限公司(检测报告编号：宁HD【2021】W第131号)对项目区域主导风向下风向进行补充监测，监测时间为2021年12月1日～12月7日，监测点为1#，距离本项目475m。本次评价采用的监测点位详见表14，监测点位图见图11。 表14 其他污染物环境空气质量现状监测点位布设一览表 监测点名称 坐标 监测因子 相对厂址方位 距本项目距离 1#监测点 N 35°47′36.677″ E 106°53′33.922″ TSP、苯并[a]芘 西北 475m 环境空气质量现状监测结果统计见表15。 表15 监测结果统计表 单位mg/m3 监测点位 监测因子 2021年12月1日～12月7日 标准限值 达标情况 1#监测点 TSP 0.12~0.19 0.3 达标 苯并[a]芘 ND 2.5×10-6 达标 注:ND表示未检出或小于检出限。 由上表可知，项目所在区域TSP、苯并[a]芘监测结果满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)表2二级标准限值。 2.地表水环境 项目所在区域地表水体主要为项目南侧690m的茹河。本评价地表水环境质量现状评价引用《2020年固原市环境质量状况简报》中茹河（沟圈）的监测数据，详见下表。 表16 2020年茹河（沟圈）的监测结果统计 单位：mg/L 指标 地表水质量标准（Ⅱ类） 平均值 超标率（%） 最大超标倍数 溶解氧 ≥6 9.2 / / 高锰酸盐指数 4 2.4 / / 化学需氧量 15 14 / / 五日生化需氧量 3 1.4 / / 氨氮 0.5 0.18 / / 总磷 0.1 0.05 / / 氟化物 1.0 0.83 / / 注：监测项目：电导率、水温、pH值、溶解氧、透明度、盐度、CODMn、CODCr、NH3-N、T-P、T-N、Cu、Zn、Pb、Cd、BOD5、T-As、T-Se、T-Hg、Cr6+、F-、CN-、挥发酚、石油类、LAS、S2-、Chla、NO3-、NO2-和流量等30项，其中未检出或者监测值达到《地表水环境质量标准》GB 3838-2002中Ⅱ类水标准限值的指标未统计，仅对主要污染物溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总磷、氟化物7项指标进行统计。 由上表可以看出，根据茹河（沟圈）2020年主要污染物年均值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 3.声环境 本项目50m范围内无噪声环境保护目标，因此不开展声环境现状监测。 4.生态环境 本项目位于固原市彭阳县城阳乡沟圈村，评价区生态环境以人工栽培绿化树木为主，无珍贵或濒危动植物，生态环境一般。 5.地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目正常工况下涉及地下水和土壤环境污染的主要是防渗旱厕、导热油炉区、柴油储油区、沥青储罐区、沉淀池和危废暂存间。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗旱厕、导热油炉区、沥青储罐区、柴油储油区、沉淀池属于一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；危废暂存间属于重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中对防渗层的要求，即“基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10m/s”。除防渗旱厕、导热油炉区、沥青储罐区、沉淀池、危废暂存间外的区域为简单防渗区，采取一般地面硬化。上述措施阻断了土壤、地下水环境污染途径，因此本项目不开展土壤环境和地下水质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目周边环境敏感保护目标见下表，保护要求为：环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中的二级标准，环境保护目标分布图见图11。 表17 主要环境保护目标一览表 序号 名称 保护对象/人数（约） 保护要求 相对站址方位 相对厂界距离（m） 属性 1 麦草渠组 70人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准值 E、SW 135 居住区 2 杏沟门 20人 NW 365 居住区 3 河湾 60人 SE 488 居住区 4 城阳乡沟圈小学 120人 SE 635 学校 5 前山 25人 S 2170 居住区 6 上堡子 70人 S 890 居住区 7 时家沟 50人 SE 1920 居住区 8 王咀村 90人 SE 2060 居住区 9 上周家庄 20人 SE 1440 居住区 10 下周家庄 40人 SE 2150 居住区 11 邓家沟 25人 SE 2660 居住区 12 沟圈村 300人 SE 1570 居住区 13 周家塬头 50人 NE 1195 居住区 14 城阳乡后山教学点 50人 NE 2040 学校 15 后路沟咀 45人 NE 3010 居住区 16 下塬 150人 N 2080 居住区 17 河家沟 90人 SW 685 居住区 18 杨坪村 350人 SW 1030 居住区 19 城阳乡杨坪小学 120人 NW 1580 学校 20 西庄 60人 NW 1780 居住区 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ⑴废气 施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求。 污染物 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) 周界外浓度最高点 颗粒物 1.0 运营期燃烧器废气、碎石烘干筛分废气排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中重点区域限值。 污染物项目 排放限值（mg/m3） 污染物排放监控位置 颗粒物 30 烟囱或烟道 二氧化硫 200 氮氧化物 300 运营期沥青烟、颗粒物、苯并[a]芘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级排放标准限值。 序号 污染物 最高允许排放 浓度（mg/m3） 最高允许排放 速率 无组织排放监控 浓度限值 排气筒 二级 监控点 浓度（mg/m3） 1 颗粒物 120（其他） 15 3.5 周界外浓度最高点 1 2 沥青烟 75（建筑搅拌） 0.18 生产设备不得有明显的无组织排放存在 3 苯并[a]芘 0.3×10-3 0.05×10-3 周界外浓度最高点 0.008×10-3 运营期导热油炉燃油废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。 污染物项目 限值 污染物排放监控位置 燃油锅炉 颗粒物 30 烟囱或烟道 二氧化硫 200 氮氧化物 250 ⑵噪声 施工期噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表18；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，见表19。 表18 建筑施工场界环境噪声排放限值 dB（A） 昼间 夜间 70 55 表19 工业企业厂界环境噪声排放限制 dB（A） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2类 60 50 ⑶固体废物 本项目固废处理按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）进行管理，同时贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目颗粒物：0.05541t/a、二氧化硫：0.4948t/a、氮氧化物：0.292t/a，需申请大气污染物排放总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期对环境产生影响的污染因素主要是土石方开挖、建材运输产生的扬尘，施工机械和设备安装产生的噪声和施工过程产生的建筑垃圾及交通影响，本项目工程量较小，对环境影响轻微。 1.施工期大气污染防治对策 根据固原市人民政府关于印发《固原市区扬尘污染防治管理办法(试行)》的通知（固政发〔2017〕33号），本项目施工期大气主要防治措施如下： ①施工现场设置连续、密闭的围挡，围挡高度不得低于1.8米。施工单位应采取封闭逐段施工方式施工，严禁敞开式作业。围挡与地面结合紧密，禁止渣土外溢和污染工地周边道路。工程围挡外不存放工程渣土，工程渣土须及时进行清运。 ②施工作业区域及工程围挡外周边道路应保持整洁，并采取洒水等降尘措施，避免扬尘。场区内道路定期进行洒水、清扫，并根据生产和外界环境风力等级情况适当增加洒水清扫次数，确保无扬尘无杂物。 ③施工机械设备在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当同时采取洒水、喷雾等降尘措施。 ④对已回填后的沟槽，及时实施硬化。未硬化的应当采取洒水、覆盖等措施。施工完成后，应清理施工现场，保证无工程渣土、垃圾遗留。 ⑤较高建筑物施工时，工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷;施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 ⑥施工过程中产生的剩余建筑材料、建筑垃圾等应及时清运，不得长期堆存。 ⑦遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方采挖、回填、转运等易产生扬尘的建设作业，并对施工期堆放建筑材料进行遮盖处理。 ⑧加强施工机械保养，使其稳定正常运行；优化施工方式，尽量减少施工机械运行时间，减少施工机械废气排放。 2.施工期废水污染防治对策 本项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，施工期拟定为1个月，施工人员为10人，生活污水主要为盥洗废水和入厕废水，盥洗废水用于厂区洒水抑尘；入厕废水可经防渗旱厕收集后用于绿化。 3.施工期固体废物污染防治措施 根据固原市人民政府关于印发《固原市区扬尘污染防治管理办法(试行)》的通知（固政发〔2017〕33号）中“第九条：施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施。”本项目施工期产生的建筑垃圾包括新建建筑物产生的建筑垃圾以及废弃包装材料等。对于建筑垃圾中产生的废钢筋、废钢板以及废包装材料等可回收利用部分，外售给废品收购企业；对不能回收的建筑垃圾，由密封式建筑垃圾专用运输车辆在指定时间，经规定的路线运输至彭阳县政府指定的建筑垃圾消纳场处置。因此本项目施工期建筑垃圾的防治措施符合固原市区扬尘污染防治管理办法。施工期生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。 4.施工期噪声污染防治措施 ①在设备选型时，优先选用低噪声设备。 ②建设单位应建立施工现场噪声管理责任制，文明施工；加强施工人员素质培养，减少人为噪声。 ③合理安排施工时间，制定施工计划，尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率。 ④加强施工管理，尽量避免高噪设备同时施工，将产生高噪声的施工作业安排在不敏感的时段，强噪声作业尽量安排至白天进行。 ⑤施工场地严格控制运输车辆车速，禁止鸣笛等。 ⑥加强对施工机械和车辆的维护保养，使其在良好的工况下运转，进一步降低施工噪声。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 污染源强核算及达标情况分析 ⑴燃烧器废气、碎石烘干筛分废气 ①碎石烘干筛分废气 项目碎石在烘干和筛分过程中均有粉尘产生，烘干粉尘产生系数按《逸散性工业粉尘控制技术》（美国俄亥俄州环境保护局和污染工程公司编制）沥青混凝土制造厂风蚀时排放系数0.055kg/t计。本项目碎石总用量约为11040.5t/a，则烘干筛分粉尘产生量为0.607t/a，产生速率为0.337kg/h。 ②燃烧器废气 本项目采用燃烧器向烘干滚筒喷入火焰的方式对碎石进行加热，燃烧器以重油为燃料，重油燃烧会产生燃油烟气。本项目所用重油为180#重油，含硫量≤0.35%（本项目取0.35%）。根据建设单位提供资料，项目燃烧器180#重油的消耗量为70t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”。 表20 430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉 原料名称 污染物指标 单位 产污系数 重油 工业废气量 标立方米/吨-原料 15,367 二氧化硫 千克/吨-原料 19S① 颗粒物 千克/吨-原料 3.28 氮氧化物 千克/吨-原料 3.6 注：①产污系数表中二氧化硫的产污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1，故本项目S=0.35。 经计算，项目碎石加热烘干滚筒内工业废气量1075690标立方米，SO2产生量为0.466t/a（0.259kg/h），颗粒物产生量为0.23t/a（0.128kg/h），NOx产生量为0.252t/a（0.14kg/h）。 项目碎燃烧器废气、碎石烘干筛分废气共用一根排气筒，废气产生情况：颗粒物产生量为0.837t/a，产生速率0.465kg/h；SO2产生量为0.466t/a，产生速率0.259kg/h；NOx产生量为0.252t/a，产生速率0.14kg/h。产生的废气通过引风机（风量为4000m3/h）引入除尘系统（除尘效率达99.6%）处理后由一根高15m排气筒（DA001）排放。则颗粒物排放量为0.0033t/a、排放速率0.0019kg/h、排放浓度为0.465mg/m3；SO2排放量为0.466t/a，排放速率0.259kg/h，排放浓度为64.65mg/m3；NOx排放量为0.252t/a，排放速率0.14kg/h，排放浓度为35mg/m3。颗粒物、SO2、NOx有组织排放浓度满足《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）中重点区域排放限值要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3；SO2排放浓度≤200mg/m3；NOx排放浓度≤300mg/m3）。 表21 DA001排气筒颗粒物产排情况 污染物指标 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 二氧化硫 0.466 0.259 0.466 0.259 64.65 颗粒物 0.837 0.465 0.0033 0.0019 0.465 氮氧化物 0.252 0.14 0.252 0.14 35 ⑵沥青加热废气、搅拌及出料废气、储存废气 ①沥青罐加热、搅拌及出料废气 本项目沥青罐沥青保温加热、搅拌器搅拌及出料过程会产生含沥青烟废气。参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中产生沥青烟350g、苯并[a]芘气体约0.1g。 本项目沥青消耗量为960t/a，则沥青烟产生量为0.336t/a（0.187kg/h）、苯并[a]芘产生量为9.6×10-5t/a（5.33×10-5kg/h）。 ②沥青储罐废气 本项目设有1个50t的沥青储罐和1个50t的沥青加热储罐，沥青储罐内的沥青温度控制在80~90℃左右，罐顶设有通气阀和外界保持压力平衡，因此沥青储罐会排放少量沥青烟气。固定顶罐的主要是呼吸排放（小呼吸）和工作排放（大呼吸）等两种排放方式。 a.大呼吸损耗： 根据原料储量、性质，采用大呼吸损耗经验计算公式，可估算各原料的装罐损耗。“大呼吸”损耗的估算公式如下： 式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）； KN—周转因子，取决于储罐的年周转次数N，当N≤36时，KN=1；当N>220时，按KN=0.26计算；当36<N<220，KN＝11.467×N-0.7026。本项目沥青总使用量为960t/a，1个50t沥青储罐年周转量约20次，KN取1；1个50t的沥青加热储罐年周转量约20次，KN=1； KC—产品因子（石油原油Kc取0.65，其他取1）； M—蒸气的摩尔质量，g/mol，取200； P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（KPa），取14.4； 根据调查，本项目沥青储罐全部采用固定拱顶罐，均为常压储存（储存温度约80~90℃左右），沥青相对密度（水=1）1.15~1.25，本次取1.2，本项目沥青总使用量为960t/a（约800m3/a）。 由公式计算得1个50t沥青储罐LW=0.0012kg/m3，储罐大呼吸沥青烟排放量为0.00096t/a；1个50t沥青加热储存罐LW=0.0012kg/m3，加热储存罐大呼吸沥青烟排放量为0.00096t/a。 b.小呼吸损耗： 储罐静止时，由于气体空间温度和废气浓度的昼夜变化引起的损耗称为储罐的静止储存损耗，又称储罐的“小呼吸损耗”。 拱顶罐的静储蒸发损耗量（小呼吸）估算公式： LB=0.191×M×(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T 0.45×FP×C×KC 式中：LB—小呼吸损耗量（kg/a）； D—罐的直径（m）； H—平均蒸气空间高度（m）； △T—一天之内的平均温度差（℃）； FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~5之间，本次取1； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1；其它因子参照大呼吸损耗估算公式。 参数的取值及产生量估算结果见下表。 表22 储罐废气产生量计算主要参数及结果一览表 物质类型 产生工段 参数及取值 储罐量(个) 年周转量(t/a) 产生量(t/a) M P D H △T FP C Kc KN 沥青 小呼吸排放 200 14.4 2 9 10 1 0.4 1 1 1 960 0.00106 大呼吸排放 0.00096 小呼吸排放 200 14.4 2 9 10 1 0.4 1 1 1 960 0.00106 大呼吸排放 0.00096 合计 0.00404 因此，本项目沥青罐大小呼吸沥青烟产生量约为0.00404t/a（0.00224kg/h）。参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中产生沥青烟350g、其中苯并[a]芘气体约0.1g；则本项目沥青罐大小呼吸废气中含苯并[a]芘约1.15×10-6t/a（6.41×10-7kg/h）。 综和①和②，沥青加热、搅拌及储存过程沥青烟合计产生量0.34t/a（0.189kg/h），苯并[a]芘合计产生量9.72×10-5t/a（5.4×10-5kg/h）。 本项目混合料搅拌工序为密闭系统，搅拌过程中挥发的烟气通过卸料时散发，混合料卸料区通道两面封闭，形成廊道，廊道两侧内装有烟气收集装置，通过卸料区两侧的集气罩和烟气收集系统引风机的负压作用将卸料时散发的沥青废气进行有效收集。沥青加热、存储均在沥青储罐中，沥青输送系统全封闭；沥青储罐、搅拌器等有沥青飘逸部位均有管道收集烟气，将废气无组织排放全部转为有组织处理后排放，所收集的沥青废气全部通过引风机（风量为4000m3/h）引入密闭管道，经电捕焦油器+活性炭吸附处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放，项目沥青烟净化器综合处理效率可达99%。 因此，沥青烟排放量为0.0034t/a、排放速率为0.0019kg/h、排放浓度为0.472mg/m3；苯并芘（Bap）排放量为9.72×10-7t/a（5.4×10-7kg/h），排放浓度为0.000135mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（沥青烟最排放浓度≤75mg/m3，排放速率≤0.18kg/h；苯并[a]芘排放浓度≤0.0003mg/m3，排放速率≤0.00005kg/h）。 ⑶导热油炉燃油烟气 本项目加热石油沥青的导热炉以0#柴油为燃料，柴油燃烧会产生燃油烟气。本项目导热油炉所用柴油为0#柴油，含硫量按0.08%计算。项目导热炉年运行1800h，0#柴油的消耗量约18.94t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”。 表23 430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉 原料名称 污染物指标 单位 产污系数 柴油 工业废气量 标立方米/吨-原料 17804 二氧化硫 千克/吨-原料 19S① 颗粒物 千克/吨-原料 0.26 氮氧化物 千克/吨-原料 3.03 注：①产污系数表中二氧化硫的产污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1，故本项目S=0.08。 经计算，项目导热油炉产生的工业废气量为337207.76标立方米（即200m3/h），SO2产生量为0.0288t/a、产生速率0.016kg/h，颗粒物产生量为0.0049t/a、产生速率0.0027kg/h，NOx产生量为0.0574t/a（0.0319kg/h）。项目导热炉为密闭形式，产生的NOx经低氮燃烧器（处理效率30%）处理后通过一根8m高排气筒（DA003）排放。则颗粒物排放量为0.0049t/a、排放速率为0.0027kg/h、排放浓度为14.6mg/m3；SO2排放量为0.0288t/a、排放速率为0.016kg/h、排放浓度为85.37mg/m3；NOx排放量为0.04t/a、排放速率为0.022kg/h、排放浓度为119.13mg/m3。颗粒物、SO2、NOx有组织排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB73271-2014）表2中新建锅炉的大气污染物排放浓度限值（颗粒物排放浓度≤30mg/m3；SO2排放浓度≤200mg/m3；NOx排放浓度≤250mg/m3）。 表24 导热炉燃油烟气污染物产排情况（DA003） 污染物指标 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 二氧化硫 0.0288 0.016 0.0288 0.016 85.37 颗粒物 0.0049 0.0027 0.0049 0.0027 14.6 氮氧化物 0.0574 0.0319 0.04 0.022 119.13 ⑷无组织废气 本项目无组织排放废气主要为原料碎石骨料、细粒石料装卸、堆放储存过程无组织粉尘，原料碎石骨料、细粒石料投料、输送过程无组织粉尘，原料及成品运输车辆尾气和运输扬尘。 ①原料堆放储存过程无组织粉尘 项目碎石采用封闭式原料库存储，可有效减少无组织粉尘的产生。参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 991—2018)“料/堆场采用全封闭型式、储罐采用密闭容器的，废气无组织源强可忽略不计”的要求，本次评价不再对原料堆放储存过程中产生的粉进行核算。 ②原料装卸过程无组织粉尘 碎石在装卸过程有无组织颗粒物产生，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中堆场扬尘源排放量的计算，计算公式如下： 式中：WY—堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a； Eh—堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t； m—每年料堆物料装卸总次数，次，取736； GYi—第i次装卸过程的物料装卸量，t，取30。 根据建设单位提供资料，单车运载量为30t/车，本项目碎石总用量为11040.5t/a，则年物料运载车次为368车，年物料装卸总次数为736。 物料装卸过程扬尘排放系数的估算： 式中：Eh—堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t； kj—物料的粒度乘数，取0.74； u—地面平均风速，m/s，全封闭式原料库装卸按静风u=0.5m/s考虑； M—物料含水率，%，取3.4； η—污染控制技术对扬尘的去除效率，%，取0； 原料装卸扬尘颗粒物排放系数表25。 表25 原料卸料扬尘颗粒物排放系数 排放源 Eh(kg/t) m（次） GYi(t) 料仓 0.000082 736 30 由上式计算，通过采取料仓、受料斗置于全封闭原料库内，原料库安装升降门，非运输条件下密闭等措施，无组织颗粒物排放量为0.00181t/a（0.001kg/h）。 ③原料投料、输送过程无组织粉尘 项目碎石通过装载机送至地下式配料仓，料仓加料口设置封闭式结构，然后通过密闭皮带输送机送至搅拌设备或原料预处理设备内。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018），本次评价对计量、输送、投料粉尘污染源核算采用“产污系数法”，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“混凝土分批搅拌厂”中转运和装料产污系数，颗粒物产生系数为0.02kg/t原料，本项目干物料碎石总用量为11040.5t/a，则粉尘产生量为0.221t/a（0.123kg/h）。本项目针对骨料、细粒石料上料及皮带转载点均进行了密闭，抑尘效率可达90%，极少量粉尘外溢无组织排放，则无组织排放粉尘量为0.0221t/a（0.0123kg/h）。 ④运输车辆起尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶平均距离按100m计，空车重约10.0t，重车重约40.0t，以速度20km/h行驶，在不同路面清洁度情况下的扬尘量如表26。 表26 车辆行驶扬尘量 单位：kg/km•辆 路况P 车况 0.1(kg/m2) 0.2(kg/m2) 0.3(kg/m2) 0.4(kg/m2) 0.5(kg/m2) 0.6(kg/m2) 空车 0.204 0.343 0.466 0.578 0.683 0.783 重车 0.663 1.116 1.153 1.877 2.219 2.544 合计 0.867 1.459 1.619 2.455 2.902 3.327 项目成品年运输量为20000t/a、原料沥青年运输量为960t、原料碎石年运输量为11040.5t、矿粉年运输量为8014t，合计总运输量为40014.5t/a。单车每次运输均按30t计，则需运输1334车次/a（空、重载车各1334车次/a）。 根据经验公式和表26可以看出：同样的车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，保持路面清洁是减少运输扬尘的有效手段。本项目厂区道路均采取硬化处理，不洒水时道路表面粉尘量按P=0.2kg/m2计，本项目每年运行约1800h，则本项目空车运输车辆动力起尘量为0.0366t/a，重车运输车辆起尘量为0.1191t/a，总计0.1557t/a（0.0865kg/h）。 本项目在运行期间对厂区内地面定期进行洒水、清扫并在出入口设置车辆清洗平台，以减少道路扬尘的产生，汽车动力起尘量会减少85%，则项目汽车扬尘排放量为0.0233t/a（0.0129kg/h）。 ⑤汽车尾气 项目内运输原料及成品的车辆驶入、驶出会排放少量尾气，其中含CH、NO2、CO等少量污染物，呈无组织排放；项目区地势相对空旷，扩散条件好，通过加强管理，车辆定期保养维护、使用优质燃料等措施后，项目汽车尾气对周围环境影响较小。 2、本项目废气污染物源强汇总 本项目废气污染物源强汇总见表27，排放口基本信息见表28。 表27 运营期废气污染物产排情况一览表 污染源 污染物 产生情况 排放型式 治理措施 排放情况 产生量 (t/a) 产生速率（kg/h） 排放量 (t/a) 排放速率（kg/h） 排放浓度(mg/m3) 标准 燃烧器废气、碎石烘干筛分废气 SO2 0.466 0.259 有组织 经配套的除尘系统（除尘效率达99.6%）处理后由一根高15m排气筒（DA001）排放 0.466 0.259 64.65 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）中重点区域排放限值要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3；SO2排放浓度≤200mg/m3；NOx排放浓度≤300mg/m3） 颗粒物 0.837 0.465 0.0033 0.0019 0.465 NOx 0.252 0.14 0.252 0.14 35 沥青加热废气、搅拌及出料废气、储存废气 沥青烟 0.34 0.189 电捕焦油器+活性炭吸附处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放 0.0034 0.0019 0.472 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（沥青烟最排放浓度≤75mg/m3，排放速率≤0.18kg/h；苯并[a]芘排放浓度≤0.0003mg/m3，排放速率≤0.00005kg/h） 苯并[a]芘 9.72×10-5 5.4×10-5 9.72×10-7 5.4×10-7 0.000135 导热油炉燃油烟气 SO2 0.0288 0.016 低氮燃烧器+1根8m高排气筒（DA003） 0.0288 0.016 85.37 《锅炉大气污染物排放标准》（GB73271-2014）表2中新建锅炉的大气污染物排放浓度限值（颗粒物排放浓度≤30mg/m3；SO2排放浓度≤200mg/m3；NOx排放浓度≤250mg/m3） 颗粒物 0.0049 0.0027 0.0049 0.0027 14.6 NOx 0.0574 0.0319 0.04 0.022 119.13 原料装卸、堆放及储存工序粉尘 0.00181 0.001 无组织 料仓、受料斗置于全封闭原料库内，原料库安装升降门，非运输条件下密闭。 0.00181 0.001 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放限值 原料投料、输送工序粉尘 0.221 0.123 密闭皮带输送机，对碎石上料及皮带转载点均进行密闭 0.0221 0.0123 / 运输车辆起尘 0.1557 0.0865 厂区道路硬化处理+地面定期进行洒水、清扫并在出入口设置车辆清洗平台 0.0233 0.0129 / 合计排放量 SO2 0.4948 t/a 颗粒物 0.05541t/a NOx 0.292t/a 沥青烟 0.0034 t/a 苯并[a]芘 9.72×10-7t/a 技术可行性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目废气污染防治可行技术见表28。 表28 沥青混凝土生产线污染防治可行技术 废气类别 主要污染物 可行技术 本项目情况 是否符合 燃烧器废气和碎石烘干、筛分废气 颗粒物 旋风除尘+布袋除尘法、旋风除尘+布袋除尘法 初级重力式+二级布袋式除尘系统 是 沥青加热废气、搅拌及出料废气、储存废气 沥青烟、苯并[a]芘 活性炭吸附、电捕焦油器、电捕焦油器+活性炭吸附 电捕焦油器+活性炭吸附 是 由上表分析可知，本项目采取的废气污染防治措施属于现有排污许可证申请与核发技术规范推荐的可行技术。 表29 运营期有组织废气污染源排放口基本情况一览表 排气筒 排气筒底部中心地理坐标 废气排放量 年排放小时数 排气筒高度 排气筒内径 出口温度 编号 名称 经度 纬度 DA001 排气筒 106.88858 35.797687 4000m3/h 1800h 15m 0.35m 45℃ DA002 106.88848 35.797557 4000m3/h 0.35m 35℃ DA003 106.88843 35.797744 200m3/h 8m 0.20m 35℃ 3、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范-石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），建设单位可委托有资质的检（监）测机构定期对废气进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行，提出以下监测要求。 ①建设单位定期对产生的废气进行监测。 ②定期向环境管理部门上报监测结果； ③监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测。监测内容详见下表。 表30 建设项目运营期废气监测内容一览表 序号 污染因素 监测点位 监测内容 监测频次 执行标准 1 燃烧器、碎石烘干、筛分工序 DA001 颗粒物、SO2、NOx 1次/半年 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号） 2 沥青烟气 DA002 沥青烟、Bap 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 3 导热油炉 DA003 颗粒物、SO2、NOx 1次/月 《锅炉大气污染物排放标准》（GB73271-2014） 4 无组织废气 厂界 颗粒物、Bap 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 4、非正常排放情况 拟建项目非正常工况排放主要分为两类：一类是在正常开、停车、工艺设备故障或部分设备检修时会有较大量的污染物排出，另一类是环保设施达不到设计规定的指标运行，而使正常排放的污染物经过不完全处理或不经过处理直接排放而导致的超标排放。 ⑴设备检修及开停车 开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现超标排污的现象；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 ⑵非正常工况废气污染源 拟建项目非正常工况包括：①工艺开停车过程中设备的跑、冒、滴、漏；②废气处理设施突然出现故障，去除效率降低。本项目采用的生产工艺较成熟，操作条件比较温和，安全可靠，出现因工艺设备而造成跑冒滴漏现象的几率较小。若废气处理设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低，取最不利情况进行估算，即处理设施全部出现故障，废气未经处理直接排放。本项目废气处理设施故障主要是配套除尘系统、电捕焦油器、活性炭吸附因故障效率下降。按效率降低至50%计，故障时长按0.5h计，频次1次/a。非正常工况下的废气排放情况见下表。 表31 废气处理设施故障时废气污染源强 污染源 污染物 产生情况 排放情况 产生量 (t/a) 产生速率（kg/h） 排放量 (t/a) 排放速率（kg/h） 排放浓度 (mg/m3) 燃烧器废气、碎石烘干筛分废气 SO2 0.466 0.259 0.466 0.259 64.65 颗粒物 0.837 0.465 0.418 0.233 58.11 NOx 0.252 0.14 0.252 0.14 35 沥青加热废气、搅拌及出料废气、储存废气 沥青烟 0.34 0.189 0.17 0.094 23.6 苯并[a]芘 9.72×10-5 5.4×10-5 4.86×10-5 2.7×10-5 0.0067 非正常工况下，拟建项目废气处理装置发生故障时颗粒物和苯并[a]芘的排放浓度超标，因此发生故障时须立即停车，对发生故障的废气处理系统进行维修、维护。 ⑶非正常工况防范措施 拟建项目环保设施均属常规设施，只要建设单位重视环保设施的正常检修，加强设备的运行管理，出现事故的概率较小，可避免非正常排放对环境的影响。 为尽量避免非正常排放发生，建设单位应采取如下防范措施： ①对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。 ②建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。 ③拟建项目非正常工况下危害最大的为环保装置故障，针对此种情况，企业应设专人进行管理，定时检查。 ④出现事故情况，必要时应立即停产检修，待检修完毕后方可再进行生产。 二、废水 1、污染源强核算及达标情况分析 本项目废水主要为生活污水、运输车辆冲洗废水。 其中：运输车辆冲洗废水产生量为1.92m3/d（345.6m3/a），废水的主要污染物为SS，浓度约为1500mg/L，经沉淀池（10m3）沉淀后回用，不外排；生活污水主要为职工盥洗废水，产生量为0.29m3/d（52.2m3/a），全部用于厂区洒水抑尘，不外排；厂区设防渗旱厕，定期清掏用于周边绿化施肥。 通过在厂区设置沉淀池，运输车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后全部回用，不外排，盥洗废水用于厂区洒水抑尘，不外排，防渗旱厕定期清掏用于周边绿化施肥。综上所述，本项目产生的废水对周围环境影响较小。 2、废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）中的相关要求，本项目废水主要为盥洗废水，用于厂区抑尘，属于间接排放，不需要设施废水监测要求。 三、噪声 1、噪声源强及降噪措施 本项目生产设备噪声主要为烘干筒、提升机、振动筛、搅拌机、沥青泵等设备噪声。本项目主要产生及排放噪声强度、主要降噪措施见下表。 表32 设备噪声源强及降噪措施一览表 声源名称 数量 治理前声压级dB（A） 治理 措施 排放规律 治理后声压级dB（A） 与场界距离（m） 东 南 西 北 烘干筒 1台 75-90 选用低噪声设备，基础减振、阻挡降噪 间歇 <70 18 25 30 10 提升机 2台 75-80 间歇 <60 振动筛 1台 70-90 间歇 <70 搅拌机 1台 60-85 间歇 <65 沥青泵 1台 60-85 间歇 <65 导热油炉 1台 60-85 间歇 <65 为更进一步降低项目噪声对周围环境的影响，项目须采取以下噪声治理措施： ①合理布置生产布局； ②将噪声较高设备设立单独的隔振基础，防止噪声的扩散与传播； ③加强设备维护，保持其良好运行效果。 ④加强对产噪设备的管理和维护，并加强相关操作岗位工人的个体防护。 2、厂界达标分析 采用点声源的几何发散衰减模式进行预测。 式中：Loct(ri)——点声源在预测点产生的倍频带压级，dB(A)； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带压级，dB(A)； r0——参考位置至声源的距离，m； r i——某预测点至声源的距离，m； △Loct——附加衰减值，包括建筑物，绿化带，空气吸收衰减值。 噪声预测结果见下表。 表33 项目噪声贡献值情况一览表 检测点 贡献值 标准值 评价结果 昼间 夜间 昼间 北厂界 53.4 60 50 达标 东厂界 48.3 达标 南厂界 45.4 达标 西厂界 43.9 达标 本项目夜间不生产，厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，采取以上措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。因此，本项目产生噪声对周围环境的影响较小。 3、监测要求 表34 项目噪声监测计划一览表 监测点位 监测频次 厂界外1m处 1次/半年 四、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、废石料、收尘灰、滴漏沥青及拌和残渣、沉淀池泥沙、废导热油、废机油、废焦油、废活性炭以及废油桶等。 1、一般固废 ①生活垃圾 本项目劳动人员为6人，工作天数180d，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·天）计，则产生量为0.54t/a，收集至生活垃圾箱内，交环卫部门处理。 ②废石料 碎石经干燥后通过提升机进入振动筛，筛分后符合产品要求的石料进入拌缸内搅拌，不符合产品要求的废石料经专门出口排出。根据建设单位提供资料，振动筛筛选出来的废石料约占石料原料用量的0.1%，项目碎石原料用量为11040.5t/a，则废石料产生量约11t/a，由碎石供应商回收破碎后重新利用。 ③收尘灰 项目燃烧器废气、碎石烘干及筛分工序有组织颗粒物产量为1.066t/a，排放量为0.043t/a，则除尘器收集尘量为1.023t/a，集中收集后外售作为建筑材料综合利用。 ④滴漏沥青及拌和残渣 当散装石油沥青运输车将石油沥青输入厂区内石油沥青储罐以及沥青泵将石油沥青从储罐打入拌缸时，由于接口的密闭性问题，会滴漏少量沥青，同时拌缸也会产生少量的拌和残渣，根据建设单位提供资料，滴漏沥青及拌和残渣年产生量约为0.24t/a，作为原料回用于生产。此工序产生的一般固废代码为：309-002-49。 ⑤沉淀池泥沙 项目建设的沉淀池对场地车辆冲洗废水沉淀分离将会产生少量的泥沙。运输车辆冲洗废水产生量为1.92m3/d（345.6m3/a），废水中SS浓度为1500~3000mg/L（本项目取2250mg/L），则沉淀池沉沙产生量约为0.78t/a。经定期清掏、桶装沥干后回用做原料。 2、危险废物 ①废导热油 本项目使用导热油作为传热介质，使用寿命一般为3~5年，循环使用量约为1.18t，导热油达到使用年限后，根据生产需求和油品质量考虑进行更换，废导热油产生量1.18t/3a。根据《国家危险废物名录（2021年）》，废导热油属于危险废物（HW10，900-010-10），更换下的废导热油直接交由有危废处理资质的单位进行转运处置，现场不存放。 ②废机油 根据建设单位提供资料，废机油产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），废机油属于危险废物（HW08，900-214-08），使用专有容器盛装，暂存于危废暂存间(1座，10m2)，并定期交有资质的单位处理。 ③废活性炭 根据建设单位提供资料，项目生产过程中的废活性炭产生量约0.5t/a，每半年由厂家进行更换并回收，不在厂内储存。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物（HW49，900-041-49），暂存于危废暂存间(1座，10m2)，交有资质的单位处理。 ④废油桶 柴油、重油、润滑油使用过程废油桶产生量约为0.3t/a。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质”不作为固体废物管理，本项目废油桶由经销商回收再利用，故不作为固体废物进行管理。但油桶在厂内的贮存仍需按照危险废物管理，即暂存于厂内危废暂存间，定期交由经销商回收利用。 ⑤废焦油 根据建设单位提供资料，项目生产过程中的废焦油产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废焦油属于危险废物（HW11，309-001-11），暂存于危废暂存间(1座，10m2)，交有资质的单位处理。 本项目固体废物产生及处置情况见下表。 表35 固体废物产生量及处置情况一览表 序号 名称 属性 废物类别 废物代码 年度 产生量t/a 去向 1 生活垃圾 生活 垃圾 —— —— 0.54 集中收集后交由环卫部门处置 2 废石料 一般 固废 —— 900-999-99 11 收集后由石料供应商定期回收再利用 3 收尘灰 —— 900-999-99 1.023 收集后作为原料回用于生产 4 滴漏沥青及拌和残渣 —— 900-999-99 0.24 5 沉淀池泥沙 —— 441-001-61 0.78 定期清掏、桶装沥干后回用做原料 6 废导热油 危险废物 HW10多氯（溴）联苯类废物 900-010-10 1.18t/3a 直接交由有危废处理资质的单位进行转运处置，现场不存放 7 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 0.02 暂存于危废暂存间，并定期交有资质的单位处理 8 废活性炭 HW49其他废物 900-041-49 0.5 9 废油桶 （利用环节豁免） HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 0.3 暂存于厂内危废暂存间，定期交由厂家回收利用 10 废焦油 HW11精（蒸）馏残渣 309-001-11 0.1 暂存于危废暂存间，并定期交有资质的单位处理 固废环境管理要求 建设单位在厂区设置1间危废暂存间，建筑面积10m2，暂存项目产生的危险废物废导热油、废机油、废活性炭、废焦油、废油桶，经集中收集后交由有资质的单位安全处置。 危险废物管理要求： ⑴危险废物管理责任制度 总经理是危险废物管理的第一负责人，对全公司危险废物管理负全面的领导责任；设立以总经理为组长、各部门领导组成的危险废物管理小组，对公司的各项危废管理工作进行决策、监督和协调；技术人员负责主持危险废物管理职能机构的日常工作。 ⑵管理计划制度 a.每年1月15日之前由厂区负责人根据危险废物产生、转移台账汇总年度的公司的危险废物情况，总结上年度危险管理工作进展及存在的问题，并在此基础上提出下一年度的危险废物减排计划、危废减量化及整改措施。按照环保部门要求填写《危险废物管理计划》。 b.《危险废物管理计划》经公司危废管理小组负责人签字盖章，交固原市生态环境局彭阳分局，同时送自治区生态环境厅备案。 ⑶申报登记制度 a.项目产生的危险废物种类、性质、数量、浓度、转移(或综合利用)去向严格按照国家规定的内容和程序，如实进行申报登记。 b.每年1月根据环保部门规定结合公司实际情况填写上一年度固废申报登记表，经危废管理小组确认后签字盖章，送交县、市生态环境局审核，再上交一份至自治区生态环境主管部门。 c.年度危险废物申报登记表一式肆份，由省、市、县环保主管部门及产生单位存档，于每年2月底前完成上报工作。 五、地下水、土壤 本项目正常工况下涉及地下水和土壤环境污染的主要是防渗旱厕、导热油炉区、柴油储油区、沥青储罐区、沉淀池和危废暂存间。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗旱厕、导热油炉区、沥青储罐区、柴油储油区、沉淀池属于一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；危废暂存间属于重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中对防渗层的要求，即“基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10m/s”。除防渗旱厕、导热油炉区、沥青储罐区、沉淀池、危废暂存间外的区域为简单防渗区，采取一般地面硬化。切实执行上述环保措施后，防渗旱厕、导热油炉、沥青储罐、沉淀池和危废暂存间对地下水和土壤环境影响在可接受范围内，对环境影响较小。 六、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169－2018)中定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），对危险物质及工艺系统危险性（P）进行判断。 ⑴危险物质数量与临界量的比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）； 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——与各危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q<10，⑵10≤Q<100，⑶Q≥100。本项目Q值具体见下表。 表36 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 重油 / 50 2500 0.02 2 柴油 / 10 2500 0.004 3 沥青 / 150 2500 0.06 4 导热油 / 1.18 2500 0.0005 项目Q值∑ 0.0845 根据公式计算：Q=0.0845，Q<1。 ⑵评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，风险评价工作等级划分见下表。 表37 评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a 注：“a”是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。 综上所述，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 ⑶风险识别 拟建项目营运期风险主要是在储存和生产过程中存在着沥青、重油、柴油泄漏及火灾事故。沥青、重油、柴油、导热油泄漏事故一旦发生，所泄漏的沥青、重油、柴油、导热油会产生少许的沥青烟气以及烃类废气，从而对人体造成一定的危害，同时，沥青、重油、柴油泄露也容易产生火灾。 ⒈引发沥青、重油、柴油、导热油泄漏事故主要原因 ①罐体是储运系统的关键设备是事故多发部位。如罐体变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、浮盘倾斜、密封损坏等都是有可能引发沥青、重油、柴油泄漏事故。 ②由于操作人员的工作失误导致储罐出现“冒顶”事故，储存介质外溢而引发沥青、重油、柴油泄漏事故。 ③在生产过程中作业不慎时产生的“跑、冒、滴、漏”现象可引发沥青、柴油泄漏事故。 ⒉引发火灾事故的主要原因 ①储罐、管道阀门和泵为主要火灾危险设备，若由于维护不当出现故障，造成高温沥青的大量泄漏，再遇到明火源可能导致火灾。 ②排罐作业时，若操作不当，罐内油温过高，易引发沥青烟气爆炸。 ③由于操作人员的工作失误导致生产过程中出现“冒顶”事故，沥青、柴油外溢，遇到火源易引起火灾燃烧事故。 ⒊柴油、重油、沥青、导热油着火或爆炸对环境的影响 重油、柴油的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，会引起沥青的大面积燃烧，重油、柴油、沥青的燃烧也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。经类比各种加油站，由于防火工作落实的较好，未发生油库和加油站爆炸或着火事故，但是这种危险仍然存在，开发单位应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保柴油储存区不发生火险。 ⒋重油、柴油、沥青储罐事故泄漏对环境的影响 重油、柴油、沥青储罐事故泄漏主要指自然灾害造成的重油、柴油、沥青泄漏对环境的影响，如地震、洪水、滑坡等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的柴油、沥青全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 ⑷风险防范措施 为了减小柴油、沥青火灾事故的概率以及产生的影响。本项目将提出以下一系列防范措施： ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ⑥厂区内的电气设备严格按照防爆区划分配置； ⑦在重油、柴油、沥青储存区设立警告牌(严禁烟火)； ⑧在罐区设隔水围堰，即防火堤； ⑨罐区地面采用防渗透处理，防止废水渗漏而污染地下水； ⑩储罐设置液位计安全设施，可及时预报泄漏源，减少和降低风险事故发生概率。 ⑸应急措施 建设单位应及时委托有资质的单位编制本项目的环境应急预案，并报相关部门审查备案。 ①发生环境风险事故时，应及时报告，报告内容为：事故发生的地点、时间、事故类型（火灾、爆炸、泄漏）、周边情况，是否发生人员伤亡等情况。 ②当班抢险作业人员迅速查明原因，切断事故地点（部位）与其他系统如设备、管道、容器的联系，并通知停止输送物料。 ③因泄漏而发生火灾的，如火势不大，用现场配备的灭火器灭火。如火势太大，无法控制，应及时报警，并组织现场人员撤离到事故现场上风向的安全区域，调度员视情况可安排整理工序暂停生产。 ④在发生泄漏而又未起火时，及时报警，立即停止附近的动火作业。将泄漏物料收集在储存点围堰范围为内，使用临时抽吸系统尽快收集，并组织现场人员撤离到事故现场上风向的未污染区域，并用沙包堵住项目周边排水沟，防止物料排入周边地表水体。 ⑤项目区内发生火灾爆炸事故启动相关消防应急措施时，同时启动应急预案的火灾爆炸事故环境应急措施。 ⑥现场人员发现有中毒人员应立即通知应急小组成员，并应先用湿毛巾捂住口鼻抢救中毒人员。 ⑦沥青烟发生泄露后隔离污染区，周围设置警告标志，应急处理人员戴防毒面具，穿防护服。不要直接接触泄漏物，避免扬尘，用水泥、沥青或适当的热塑性材料固化处理再废弃。如大量泄漏，收集回收或无害化处理后废弃。 ⑧对造成水污染事故的，应急监测小组需测量流速，估算污染物转移、扩散速率。迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境（居民住宅区、地形）和人员反应作初步调查。 ⑨应急处理小组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥组提出污染警戒区域（划定禁止取水区域或居住区域）的建议。应急现场指挥组向应急领导组报告后发布警报决定。 ⑩应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染影响范围，及时调整对策。每24小时向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 燃烧器废气、碎石烘干筛分废气 | SO2 | 经配套的除尘系统（除尘效率达99.6%）处理后由一根高15m排气筒（DA001）排放 | 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）中重点区域排放限值要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3；SO2排放浓度≤200mg/m3；NOx排放浓度≤300mg/m3）。 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |
|  | DA002 | 沥青加热废气、搅拌及出料废气、储存废气 | 沥青烟 | 电捕焦油器+活性炭吸附处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（沥青烟最排放浓度≤75mg/m3，排放速率≤0.18kg/h；苯并[a]芘排放浓度≤0.0003mg/m3，排放速率≤0.00005kg/h） |
|  |  |  | 苯并[a]芘 |  |  |
|  | DA003 | 导热油炉燃油烟气 | 颗粒物 | 低氮燃烧器+1根8m高排气筒（DA003） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB73271-2014）表2中新建锅炉的大气污染物排放浓度限值（颗粒物排放浓度≤30mg/m3；SO2排放浓度≤200mg/m3；NOx排放浓度≤250mg/m3） |
|  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |
|  | / | 原料装卸、堆放及储存工序粉尘 | 颗粒物 | 料仓、受料斗置于全封闭原料库内，原料库安装升降门，非运输条件下密闭。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放限值 |
|  |  | 原料投料、输送工序粉尘 |  | 密闭皮带输送机，对碎石上料及皮带转载点均进行密闭 |  |
|  |  | 运输车辆起尘 |  | 厂区道路硬化处理+地面定期进行洒水、清扫并在出入口设置车辆清洗平台 |  |
| 声环境 | 烘干筒、提升机、振动筛、搅拌机、沥青泵、风机等设备 | 等效连续A声级 | 生产设备消声、减震、阻挡降噪等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：①废石料由石料供应商回收破碎后重新利用；②除尘器收集的粉（烟）尘量作为原料回用于生产；③滴漏沥青及拌和残渣作为原料回用于生产；④生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；⑤沉淀池泥沙经定期清掏、桶装沥干后回用做原料。 危险废物：①废导热油直接交由有危废处理资质单位处置，现场不存放；②废机油、废活性炭、废焦油暂存于危废暂存间（10m2），并定期交有资质的单位处理；③废油桶暂存于厂内危废暂存间，定期交由经销商回收利用。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目采取分区防渗措施，防渗旱厕、导热油炉区、沥青储罐区、储油区、沉淀池属于一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；危废暂存间为重点防渗区，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10m/s；办公生活区、厂区道路采取一般地面硬化。 |
| 生态保护措施 | 试用期满、或者试用期内停止作业的，按照临时用地复垦方案要求，在三个月之内对土地进行复垦，按照之前土地现有植被，进行播种。 |
| 环境风险 防范措施 | 储罐设置液位计安全设施，可及时预报泄漏源，减少和降低风险事故发生概率。罐区周围设警告标志。 |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成投产后，建设单位建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。环境管理台账主要包括建设项目基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，具体要求可参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）附录A执行。 |

# 六、结论

本项目符合产业政策和当地规划要求，满足“三线一单”要求；在严格落实本评价提出的各项污染防治措施后，污染物全部达标排放、固废全部得到妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度而言，本建设项目实施可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 |  |  |  | 0.4948t/a |  | 0.4948t/a | +0.4948t/a |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.292t/a |  | 0.292t/a | +0.292t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.0082t/a |  | 0.0082t/a | +0.0082t/a |
|  | 沥青烟 |  |  |  | 0.034t/a |  | 0.034t/a | +0.034t/a |
|  | 并[a]芘 |  |  |  | 9.72×10-7t/a |  | 9.72×10-7t/a | +9.72×10-7t/a |
| 废水 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.54t/a |  | 0.54t/a | +0.54t/a |
|  | 废石料 |  |  |  | 11t/a |  | 11t/a | +11t/a |
|  | 收尘灰 |  |  |  | 1.023t/a |  | 1.023t/a | +1.023t/a |
|  | 滴漏沥青及拌和残渣 |  |  |  | 0.24t/a |  | 0.24t/a | +0.24t/a |
|  | 沉淀池泥沙 |  |  |  | 0.78t/a |  | 0.78t/a | +0.78t/a |
| 危险废物 | 废导热油 |  |  |  | 1.18t/3a |  | 1.18t/3a | +1.18t/3a |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.02 t/a |  | 0.02 t/a | +0.02 t/a |
|  | 废焦油 |  |  |  | 0.1 t/a |  | 0.1 t/a | +0.1 t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.5 t/a |  | 0.5 t/a | +0.5 t/a |
|  | 废油桶 （利用环节豁免） |  |  |  | 0.3 t/a |  | 0.3 t/a | +0.3 t/a |
| 注：厂区固废全部综合利用或妥善处置不外排。 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①